提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 伺服减速机ZE120松下电机减速机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 减速机/变速机 |
| 发布日期： | 2018年6月30日 |
| 商机联系人： | 宋工 |
| 供求电话： | 021-69980281 |
| 电子邮件： | shanghaiquanli021@163.com |
| 销售信息： | 供应 伺服减速机ZE120松下电机减速机 |

伺服减速机ZE120松下电机减速机，可选尺寸有:ZE60 ZE80 ZE120 ZE160 基本是安装在伺服电机和步进电机上用来降低转速、提升扭矩及匹配惯量。行星减速机输入端尺寸随安装马达的具体尺寸而有所差异。输入端可根据客户要求配置定做。马达轴径与输入轴径不同时，可搭配轴套使用。正常工期3－5天，具体工期请联系销售人员进行确认。 伺服减速机特点： 为圆形法兰设计，输入轴与输出轴成同一轴线。精度分两种：P1和P2。该系列为经济实用型，是一般数控设备应用中，节省成本性价比高的一种小型传动设备。本机以配合各种伺服电机的选用。 1，小型轻量化：重量：单段7.6kg,双段：9.7kg；三段：11.3kg 2，长度：单段204~209mm,双段237~241mm；三段：269-273mm 3, ZE120伺服减速机可配对电机功率;0.75KW 1KW 1.5KW 4，低背隙，高精密：斜齿单段≤3arcmin,双段≤5arcmin,；直齿≤8弧分 5，高效率：单段≥97%，双段≥94%； 6，高扭矩：额定输出扭矩从90~260Nm； 7，IP65等级密封式设计，不必换油，安装方便； 8，斜齿轮内齿环设计，确保超长寿命与低噪音。 行星减速机速比： 精密单级：ZE120-3; ZE120-4; ZE120-5;ZE120-8; ZE120-10; 精密两级：ZE120-9; ZE120-12; ZE120-15; ZE120-16; ZE120-20; ZE120-25; ZE120-32; ZE120-40; 精密三级：ZE120-64; ZE120-60; ZE120-80; ZE120-100; ZE120-120; ZE120-125; ZE120-160; ZE120-200; ZE120-256; ZE120-320; ZE120-512 适用范围：印刷设备、纺织机械、传送设备、包装机械、金属加工、木工机械、检测设备、医疗制药、汽车制造等行业 适合电机功率范围：100W-5.5KW 伺服行星减速机的安装步骤： 1.在安装前务必确认电机和减速机的外观是否完好，并且要检查好电机与减速机相连接的部分尺寸是否相匹配，比如电机的定位凸台、输入轴还有减速机的凹槽等。 2.把伺服减速机法兰外的螺钉旋下来，调整PCS系统加紧环与防尘口对齐，并插入内六角。 3.将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。 另外，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前，将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损。 在电机与减速机连接前，应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀，先将任意对角位置的安装螺栓旋上，但不要旋紧，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后逐个旋紧四个安装螺栓。最后，旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。 ​订货需知： 用户订货前需提供电机型号（电机轴，定位台阶，安装孔距，安装孔径）产品使用说明：本产品为终身免维护产品，无须更换油脂，使用寿命在正常负载下为20000小时（正常8小时5天制为10年)

# 上海权立减速机有限公司

| 企业地址： | 沪宜公路5358号 | 企业邮编： | 201800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-69980281 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-69980283 | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： | http://www.shqlsj.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | shanghaiquanli021@163.com | 联系人： | 宋先生 |
| 企业全称： | 上海权立减速机有限公司 |  |  |

上海权立精密行星减速机，体积比较小、承受扭力大、传动效率高、减速范围宽、精度高​。而被广泛用于伺服、步进、直流等传动系统中。在保证精密传动的前提下，主要被用来降低转速，增大扭矩和降低负载电机的转动惯量比。高扭矩，低背隙及其运转安静是上海权立行星减速机的三大设计特点。

上海权立减速机有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >减速机/变速机'>AL-090伺服行星减速机小型750W | 2018年6月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >减速机/变速机'>AF双支撑精密行星减速机,伺服电机减速机 | 2018年6月30日 |
| 供应 >减速机/变速机'>直角行星减速机ZBR115精密转角器 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>机械手用VLF078行星减速机 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>PLE伺服行星减速机，上海权立精密齿轮箱 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>AB精密行星齿轮箱，伺服电机专用减速机 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>盘式行星减速机，空心轴精密伺服减速机 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>小型行星减速机ZF80精密减速器 | 2018年6月30日 |
| 供应 >减速机/变速机'>PLF060-L1-3精密行星减速机 | 2018年6月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关