提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机

| 商机面向地区： | 上海 松江 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年7月10日 |
| 销售信息： | 供应 医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机 |

软胶囊乳化机，进口软胶囊乳化机，医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机，高剪切乳化机，软胶囊乳化机供应，管线式乳化机，德国进口高速乳化机 IKN四级超高速分散均质乳化机具有将物料进行综合性的搅拌、混合、分散、均质、乳化等的强大功能，利用四级超高速分散均质乳化机只需很短的工作时间即可将所需处理的物料瞬间均匀分散乳化，经过高频的循环往复，最终得到稳定的高质量产品。 软胶囊的弹性大小取决于囊壳中干明胶、干增塑剂及水三软胶囊者之间的重量比（增塑剂为甘油、山梨醇或两者的混合物）。而明胶与增塑剂的干品重量决定胶壳的硬度。通常较适宜的重量比为干增塑剂：干明胶=0.4～0.6:1.0，而水与干明胶之比为1:1。若干增塑剂与明胶之间的重量比为0.3:1.0时胶壳发硬，若1.8:1时胶壳变软。胶壳处方中各种物料的配比是根据药物的性质和要求来确定的。所以在选择软质囊材硬度时应考虑所填充药物性质及囊材与药物之间的相互影响。在选择增塑剂时亦应考虑药物的性质 软胶囊内容物混悬液的配置是软胶囊的关键。而混悬液的研磨常常存在分层现象分层的问题所在： 1、干粉的目数达不到，这样混悬不好。 2、混悬剂的用量和种类不好，导致的。 3、干粉的水分对配液也有一定的影响，控制在3%以下。 4、如果配得药液气泡特别多，对后期压丸也不好，药液也不均匀，要加入一些表面活性剂，这样可以改善药液情况。 5、配料的先后顺序对药液也起到一定性的作用。 zui关键的是设备的剪切力不够不能做到颗粒的彻底分散和细化。为此ikn公司研制出了高剪切研磨分散机。其剪切速率可以超过21000 rpm，转子的速度可以达到66m/s。在该速度范围内，由剪切力所造成的湍流结合专门研制的电机可以使粒径范围小到纳米级。剪切力更强，乳液的粒经分布更窄。由于能量密度ji高,无需其他辅助分散设备。 软胶囊乳化机，进口软胶囊乳化机，医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机，高剪切乳化机，软胶囊乳化机供应，管线式乳化机，德国进口高速乳化机 如有疑问请致电IKN销售工程师，IKN全体员工将竭诚为您服务！ ERX2000连续式分散机采用直立式设计，使物料可以全部进入分散腔，符合工艺要求和流体力学要求，增加其工作效率，最低处出口的出料设计符合生产要求，垂直的压力使得该机器工作更加稳定，同时便于清洁。充分考虑FDA和EHEDG的标准，ERX2000与物料接触的材料根据生产要求使用SS316钢或更加耐酸碱的哈氏合金，ji大增强其耐磨损和耐腐蚀的特性，杜绝设备与物料产生物理和化学变化而形成污染。采用了三层结构卡匣式的机械密封设计，可以快速安装，可靠性能高，适合制药工业。根据制药规范要求，对分散腔和出料口进行表面处理，ji高的表面处理质量和无死角设计便于清洗，符合CIP及SIP的清洁标准。 IKN设备特点： 1•无粉尘无损失的吸粉管进料，能迅速完成加粉、加料、湿润以及彻底没有团聚的分散混合。在真空环境下湿润粉体并将其分散至液体中，防止大量的空气进入； 2•生产稳定均一,可无限重复验证。 3•无粉团、无颗粒、无团块凝集物形成； 4•高效率：与传统的工艺相比，可缩短约80%的工作时间，ji大的提高生产效率，降低生产成本； 5•既广泛适用于连续自动生产线，也适用于不同的批次生产应用场合； 6•模块化结构：不需现场安装调试而直接使用，大大降低安装成本； 7•结构紧凑：占用空间小，易于与其他系统整合，节约投资； 软胶囊乳化机，进口软胶囊乳化机，医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机，高剪切乳化机，软胶囊乳化机供应，管线式乳化机，德国进口高速乳化机 IKN乳化机采用德国博格曼双端面机械密封，在保证冷却水的前提下，可24小时连续运行。而普通乳化机很难做到连续长时间的运行，并且普通乳化机不能承受高转速的运行。可以处理量大，运转更平稳，拆装更方便,适合工业化在线连续生产，粒径分布范围窄，分散效果佳，无死角，物料100%通过分散剪切。 guo内乳化机的结构大都都是直联电机，乳化机的主轴和电机直连，电机就决定了主轴的转速。而进口乳化机采用分体式结构，通过皮带进行变速，guo产设备由于结构的设计缺失、机械密封技术的不足的原因，以及改进后成本大幅度的提高问题，一直无法实现高速乳化机的自主研发和生产。以致于guo内乳化机的转速最多只能是3000rpm。 guo内设备转速提不上去的原因： 1、guo内乳化机大多为卧式直联设备，这就决定了他们的转速只能达到2910转； 2、机械密封的设计，guo内设备的机械密封无法承受高转速带来的热量和影响。 软胶囊乳化机，进口软胶囊乳化机，医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机，高剪切乳化机，软胶囊乳化机供应，管线式乳化机，德国进口高速乳化机 如有疑问请致电IKN销售工程师，IKN全体员工将竭诚为您服务！ 上海IKN纳米乳化机的优势： 1、分体式结构可以通过皮带增速 2、采用双端面机械密封，设备可以承受高转速的运行。 3、上海依肯自主研发的分体式三级乳化机，具有高转速，低能耗，低噪音，高寿命等优势。 经过IKN研发部全体员工的不懈努力，终于解决了IKN三级分体式乳化机的提速问题。市场上一般使用的乳化机，由于定转子精度以及机械密封原因，转速只能达到2910转，而IKN研发的三级分体式乳化机将转速提高大了9000转，最高转速可达21000转，从而更好的解决了市场的需求。 ERX2000系列产品与传统的设备对比 1、传统设备需要8小时的分散过程，ERX2000设备1小时就可以完成，更加高效、节能。 2、传统设备的搅拌转速每分钟几十转，带有分散功能的每分钟转速也在1500转之内，而ERX2000系列每分钟转速可达到9000-14000转，更加快速。超高的线速度产生的剪切力，使物料瞬间细化分散，从而获得更高品质的产品。 IKN超高速乳化机与同类设备的对比： 1、发热问题。 同类设备在加工过程中，高粘物料进入腔体后，因背压力大而输送效果差，导致物料在设备腔体中停留时间过长而导致严重发热。ERX2000系列设备在确保效果的基础上，减小了背压阻力，提高了输送能力，减少了停留时间，降低了物料发热的状况。 2、多层多向剪切分散。 同类设备定、转子等部件结构单一，多级多层的结构只是单纯的重复性加工，相同的齿槽结构易发生物料未经分散便通过工作腔的短路现象。ERX2000系列定、转子结构采用多层多向剪切的概念，装配式结构使物料得到不同方向的剪切分散，杜绝短路现象，超细分散更加彻底。 软胶囊乳化机，进口软胶囊乳化机，医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机，高剪切乳化机，软胶囊乳化机供应，管线式乳化机，德国进口高速乳化机 如有疑问请致电IKN销售工程师，IKN全体员工将竭诚为您服务！

# 上海依肯机械设备有限公司

| 企业地址： | 陈春公路700号 | 企业邮编： | 201612 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201891183 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51564113 | 公司所在地： | 上海 松江 |
| 公司网站： | http://www.iknchina.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sera@iknsh.com | 联系人： | 沈锦德 |
| 企业全称： | 上海依肯机械设备有限公司 |  |  |

上海依肯机械设备有限公司专业生产销售乳化机、均质机、胶体磨、分散机、乳化泵、粉液混合机、高剪切乳化机、实验室乳化机、管线式乳化机、高剪切胶体磨、实验室胶体磨、实验室分散机等流体设备。

上海依肯机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备'>混悬液高剪切高速乳化机 | 2018年7月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >化工设备'>白炭黑高速剪切乳化设备 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>酵母菌高剪切改进型胶体磨 | 2018年7月10日 |
| 供应 >工业设备'>管线式灭菌剂湿法研磨机 | 2018年3月20日 |
| 供应 >化工设备仪器'>高剪切沥青分散机，德国高速沥青分散机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备仪器'>生物农药乳化机，生物农药分散机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备仪器'>改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>胶体磨 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>管线式高剪切乳化机 | 2018年7月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关