提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 酵母菌高剪切改进型胶体磨

| 商机面向地区： | 上海 松江 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 化工设备 |
| 发布日期： | 2018年7月10日 |
| 销售信息： | 供应 酵母菌高剪切改进型胶体磨 |

酵母菌中试型改进型胶体磨，实验室中试型改进型胶体磨，酵母菌高剪切改进型胶体磨，酵母细胞破壁改进型胶体磨，酵母粉湿法粉碎机，酵母菌高速改进型胶体磨，管线式改进型胶体磨，德国进口高速改进型胶体磨，实验室小型改进型胶体磨 酵母菌高剪切改进型胶体磨转速14000rpm，是由胶体磨、分散机组合而成的高科技产品，经过如此高转速的改进型胶体磨处理之后，酵母菌会有很明显的变化，检测之后发现，酵母菌的破壁效率可以达到90%，完胜普通的超声波、匀浆机、改进型胶体磨。 影响研磨效果的因素： 1 磨头的形式（卧式和立式） 2 磨头头的剪切速率 3 磨头的齿形结构（见磨头结构） 4 物料在磨头墙体的停留时间，乳化分散时间 5 循环次数 研磨速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。 研磨速率 (s-1) = v 速率 (m/s) g 定-转子 间距 (m) 由上可知，研磨速率取决于以下因素： – 磨头的线速率 – 在这种请况下两表面间的距离为转子-定子 间距。 （相对而言） 速率V= 3.14 X D（转子直径）X 转速 RPM / 60 IKN设备的作用力为F=23/0.7X1000=32857 S-1 F=40/0.7/X1000=57142 S-1 酵母菌的提取加工技术一直成为人们关注的热点，各种提取加工技术应运而生，酵母破壁一般采用以下几种方式均质机机械法： 方法：将材料配成稀糊状液，放置于筒内约1/3体积，盖紧筒盖，将调速器先拨至***慢处，开动开关后，逐步加速至所需速度。 特点：一般用于动物组织、植物肉质种子、柔嫩的叶芽等，转速可高达10000rpm/M以上。由于旋转刀片的机械切力很大,制备一些较大分子如核酸则很少使用 匀浆器研磨 原理：将液氮预冻的样本放入研钵内研磨 特点：多用于坚硬植物材料，研磨时常加入少量石英砂，玻璃粉或其他研磨剂，以提高研磨效果。 超声波 高压匀浆 振荡珠击破碎 高剪切改进型胶体磨 IKN研磨分散机是由胶体磨和分散机组合而成，适合大规模地分散石墨烯,中粘度介质分散，纳米材料研磨分散。将三级高剪切均质乳化机进行改装，三级变跟为一级，然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头，使物料可以先经过胶体磨细化物料，然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。物料既可以有效分散，又可以防止团聚。这样的设计既具有胶体磨的研磨功能，可以将物料由粗磨细；研磨后的物料经过下端的分散头，又可以瞬间均匀分散，形成均一体系。 酵母菌中试型改进型胶体磨，实验室中试型改进型胶体磨，酵母菌高剪切改进型胶体磨，酵母细胞破壁改进型胶体磨，酵母粉湿法粉碎机，酵母菌高速改进型胶体磨，管线式改进型胶体磨，德国进口高速改进型胶体磨，实验室小型改进型胶体磨 IKN研磨分散机是根据市场上纳米级物料难以分散的难题改善的一款超高速研磨机，比普通的研磨机的转速高出7-8倍，最高转速21000rpm，已成功应用于纳米级白炭黑的分散、纳米级石墨烯的分散、纳米级金属氧化物等的分散。 高剪切改进型胶体磨酵母菌破碎分散实验： 1.称取500G酵母菌粗粉末，量取同等质量纯净水以1:1混合； 2.将混合好的容易用上海依肯搅拌机300rpm进行搅拌预混合，待用； 3.将高剪切研磨分散机CMD2000连接变频器，开启机封冷冻水，调节变频器慢启动至转速9000rpm; 4.倒入经过预混合的酵母菌溶液，开启进料阀门，进行高剪切研磨分散，循环二十分钟的分散效果更好，颗粒分布更窄刚均匀； 5.将研磨分散后的溶液过滤烘干即得纳米级酵母菌粉末； 6.实验检测，手感由***初的沙沙颗粒感变得非常细腻，仪器检测颗粒细度达到纳米级。 IKN改进型胶体磨是对流体物料进行精细加工的机械。它综合了均质机、球磨机、三辊机、剪切机、搅拌机等机械的多种性能，具有优越的超微粉碎、分散乳化、均质、混合等功效。物料通过加工后，粒度达2～50微米，均质度达90%以上，是超微粒加工的理想设备。 改进型胶体磨内部结构及分析： 第1级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽，定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离，在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。这样的设计可以保障物料初始颗粒较大时，可以顺畅进入研磨分散机腔体，通过高速旋转的精细度递升磨头，最终得到微纳米级的物料颗粒。 粉碎室设有三道磨碎区，一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三层为超微磨碎区，通过调整定、转子的间隙，能有效地达到所需的超微粉碎效果（也可循环加工）。 混合区：首先将物料通过混合搅拌装置进行高速混合，在混合过程中用螺旋混合浆叶使物料在高速运转中的到充分混合均质后送料给下道工艺； 剪切区：物料进入剪切区后，由于上道工序只把物料进行混合，没有把物料进行大颗粒破碎，这个问题由高剪切机来完成，该剪切区由三层数百条刀槽组成，将大的粘团结块等易碎颗粒进行剪切破碎。 研磨区：研磨区是由凹凸研磨分散机组成，转定子切有许多中齿及细齿组成，将已剪切的小颗粒进行深化研磨，研磨时可调距离为0.01~3mm； 1、有较强的混合、粉碎、研磨、输送功能； 2、可使用较硬的各类易碎颗粒； 3、 可同过调节定转子间隙进而调节循环研磨所需时间； 4、 定、转子间歇可以调节，调节距离为0.01~3mm，可降低启动负荷，从而减少能耗 5、 转、定子材料可选用2cr13 9cr18 2205进行氮化处理货渗碳化钨处理。 三级错齿结构的研磨转子，配合精密的定子腔。此款立式研磨分散机比普通的研磨分散机的速度达到3倍以上,的转速可以达到14000RPM。所以可以达到更好的分散湿磨效果。 酵母菌中试型改进型胶体磨，实验室中试型改进型胶体磨，酵母菌高剪切改进型胶体磨，酵母细胞破壁改进型胶体磨，酵母粉湿法粉碎机，酵母菌高速改进型胶体磨，管线式改进型胶体磨，德国进口高速改进型胶体磨，实验室小型改进型胶体磨 第2级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子、转子和批次式机器的工作头设计的不同主要在对输送性的要求方面，特别要引起注意的是：在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列，还有一个很重要的区别是不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例，依据以前的经验指定工作头来满足一个具体的应用。在大多数情况下，机器的构造是和具体应用相匹配的，因而它对制造出最终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。 改进型胶体磨技术优势： 1、只进行阀门切换，泵和磨连续运行，真正实现不间断生产 。 2、可据用户需要加工定制，所有型号均预留有外接接口，可扩展其功能及产量，既可固定式建厂生产也可移动式现场生产。 3、有手动/自动一体和手动两种控制模式。 4、可生产超高含量的改性乳化沥青（SBS含量≥4%，沥青含量≥65%）。 5、可生产超高含量的改性沥青（SBS含量≥12%）。 6、现场指导安装、操作，提供最优化、Zuixian进的生产工艺和配方。 酵母菌高剪切改进型胶体磨，酵母细胞破壁改进型胶体磨，酵母粉湿法粉碎机，酵母菌高速改进型胶体磨，管线式改进型胶体磨，德国进口高速改进型胶体磨，实验室小型改进型胶体磨

# 上海依肯机械设备有限公司

| 企业地址： | 陈春公路700号 | 企业邮编： | 201612 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201891183 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51564113 | 公司所在地： | 上海 松江 |
| 公司网站： | http://www.iknchina.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sera@iknsh.com | 联系人： | 沈锦德 |
| 企业全称： | 上海依肯机械设备有限公司 |  |  |

上海依肯机械设备有限公司专业生产销售乳化机、均质机、胶体磨、分散机、乳化泵、粉液混合机、高剪切乳化机、实验室乳化机、管线式乳化机、高剪切胶体磨、实验室胶体磨、实验室分散机等流体设备。

上海依肯机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备'>混悬液高剪切高速乳化机 | 2018年7月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >化工设备'>白炭黑高速剪切乳化设备 | 2018年7月10日 |
| 供应 >工业设备'>医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >工业设备'>管线式灭菌剂湿法研磨机 | 2018年3月20日 |
| 供应 >化工设备仪器'>高剪切沥青分散机，德国高速沥青分散机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备仪器'>生物农药乳化机，生物农药分散机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备仪器'>改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>胶体磨 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>管线式高剪切乳化机 | 2018年7月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关