提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 直销鲁探QZ-2A型三相电轻便勘探钻机

| 商机面向地区： | 山东 枣庄 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年6月23日 |
| 商机联系人： | 周福杰 |
| 供求电话： | 15265782210 |
| 电子邮件： | 3383368821@qq.com |
| 销售信息： | 供应 直销鲁探QZ-2A型三相电轻便勘探钻机 |

宝剑锋从磨砺出,鲁探人不忘初心砥砺前行，山东鲁探现已建立起一套完善的产品研发、销售、售后于一体的产品服务体系. 在逐步优化公司管理的基础上，以服务大众为原则，依靠市场公司不断发展壮大，企业形象不断深入人心，山东鲁探正以全新的面貌展现在世人面前。 一、QZ-2A型三相电取样钻机简介 QZ-2A型三相电取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打爆破孔、检查孔、小型家用水井等。 二、QZ-2A型三相电取样钻机参数 QZ-2A三相电取样钻机 钻孔直径(mm) 32～91 钻孔深度（m） 土层φ91：10～15米； 岩石φ91：5～10米； 岩石φ75：10～15米； 岩石φ60：15～20米； 岩石φ46：20～25米 钻杆直径(mm) 32 转速（r/min） 185~380 扭矩（N.m） 80 三相电电动机（KW） 3 外形尺寸（L*W*H） 600*450*1900 钻机重量（KG） 95 三、QZ-2A型三相电取样钻机配置清单 名称 型号 单位 数量 三相电取样钻机 QZ-2A 台 1 钻杆 φ28*1500 根 6 钻杆 φ28*800 根 8 锁接手 φ35 付 14 脑袋 φ45公/35母 个 1 岩心管 φ45*800 根 1 合金钻头 φ46 个 1 脑袋 φ58公/35母 个 1 岩心管 φ58*800 根 1 合金钻头 φ60 个 1 扫土钻头 Φ60 个 1 垫叉 把 1 水封 Y型30*50*10 个 4 油封 17*50*10 个 2 转向盘 套 1 (如需木底座、高压泵和高压水管请另说明) 山东鲁探机械有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ-1单人背包取样钻机、BXZ-2双人背包取样钻机、QZ-1A两相电取样钻机、QZ-1B汽油机取样钻机、QZ-2A三相电取样钻机、QZ-2B汽油机取样钻机、QZ-2C汽油机取样钻机、QZ-2CS卷扬机款汽油机取样钻机、QZ-2D三相电取样钻机、QZ-2DS卷扬机款三相电取样钻机、QTZ型轻便土壤取样钻机、SH30-2A工程勘察钻机。 山东鲁探机械有限公司 业务经理：周福杰 座机：0537-3860909 手机：15265782210 QQ：3383368821

# 山东鲁探机械有限公司

| 企业地址： | 济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15265782210 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3383368821@qq.com | 联系人： | 周福杰 |
| 企业全称： | 山东鲁探机械有限公司 |  |  |

山东鲁探机械有限公司主营机械设备及配件、防汛器材、轨道器材、安防设备、电动工具、液压设备、气动工具、环保设备、智能设备的销售；货物与技术的进出口业务

山东鲁探机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>履带式气动水井钻机200型气动履带钻机 | 2018年10月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>畅销SH30-2A取样钻机工程勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销QTZ-3汽油机取土钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>直销QTZ-2小型汽油机土壤取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>鲁探QTZ-1单人汽油机土壤取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销轻便型三相电岩心取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>山东鲁探轻便型汽油机地质勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销鲁探新型双人背包便携式钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销鲁探新型单人背包便携式钻机 | 2018年6月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关