提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 鲁探QTZ-1单人汽油机土壤取样钻机

| 商机面向地区： | 山东 德州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年6月23日 |
| 商机联系人： | 周福杰 |
| 供求电话： | 15265782210 |
| 电子邮件： | 3383368821@qq.com |
| 销售信息： | 供应 鲁探QTZ-1单人汽油机土壤取样钻机 |

宝剑锋从磨砺出,鲁探人不忘初心砥砺前行，山东鲁探现已建立起一套完善的产品研发、销售、售后于一体的产品服务体系. 在逐步优化公司管理的基础上，以服务大众为原则，依靠市场公司不断发展壮大，企业形象不断深入人心，山东鲁探正以全新的面貌展现在世人面前。 一、QTZ-1便携式取土钻机简介 QTZ-1便携式取土钻机是我公司研发的一款单人手持的轻便型土壤取样钻机，效果堪比体积庞大的液压和气动取土钻机。该钻机是山东鲁探机械有限公司的工程团队开发出的一款动力(汽油)取土钻机(土壤采样器)，该钻机采用汽油动力，操作简单，安全性高，性能稳定，可以大幅减免土壤取样人员的劳动力，兼顾取样速度快、简便。 二、QTZ-1便携式取土钻机应用领域 岩土工程勘察；环境土壤调查；农业土壤调查； 地下水调查；海岸带地质调查；湿地环境调查； 尾矿库调查；考古调查；物化探次生晕取样； 土壤结构描述。 三、QTZ-1便携式取土钻机技术参数 QTZ-1便携式取土钻机 动 力 功率 2.8HP 打火方式 反冲式拉绳 油耗 0.5L/H 冲击次数 1500次/分钟 冲击能量 20J~55J 取芯深度 5M~10M 主机重量 23KG 四、QTZ-1便携式取土钻机配置清单 名称 型号 单位 数量 便携式取土钻机 QTZ-1 台 1 方扣冲击接手 Φ34*200mm 个 1 方扣公接手 Φ34*170mm 个 4 方扣钻杆 Φ34*910mm 根 5 方扣脑袋 Φ54/34 个 1 接箍 Φ54*140mm 个 1 对开管 Φ54*600mm 根 1 内刃管靴 Φ54*90mm 个 1 外刃管靴 Φ54*90mm 个 1 方扣脑袋 Φ73/34 个 1 接箍 Φ73*140mm 个 1 对开管 Φ73*600mm 根 1 内刃管靴 Φ73*90mm 个 1 外刃管靴 Φ73*90mm 个 1 轻便触探锤 10KG 个 1 方扣触探头 Φ34*98mm 个 1 方扣起拔反打帽 个 1 起拔器 三位力臂 套 1 配比油壶 25:1 个 1 工具包 套 1 山东鲁探机械有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ-1单人背包取样钻机、BXZ-2双人背包取样钻机、QZ-1A两相电取样钻机、QZ-1B汽油机取样钻机、QZ-2A三相电取样钻机、QZ-2B汽油机取样钻机、QZ-2C汽油机取样钻机、QZ-2CS卷扬机款汽油机取样钻机、QZ-2D三相电取样钻机、QZ-2DS卷扬机款三相电取样钻机、QTZ型轻便土壤取样钻机、SH30-2A工程勘察钻机。 山东鲁探机械有限公司 业务经理：周福杰 座机：0537-3860909 手机：15265782210 QQ：3383368821

# 山东鲁探机械有限公司

| 企业地址： | 济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15265782210 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3383368821@qq.com | 联系人： | 周福杰 |
| 企业全称： | 山东鲁探机械有限公司 |  |  |

山东鲁探机械有限公司主营机械设备及配件、防汛器材、轨道器材、安防设备、电动工具、液压设备、气动工具、环保设备、智能设备的销售；货物与技术的进出口业务

山东鲁探机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>履带式气动水井钻机200型气动履带钻机 | 2018年10月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>畅销SH30-2A取样钻机工程勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销QTZ-3汽油机取土钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>直销QTZ-2小型汽油机土壤取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销轻便型三相电岩心取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>直销鲁探QZ-2A型三相电轻便勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>山东鲁探轻便型汽油机地质勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销鲁探新型双人背包便携式钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销鲁探新型单人背包便携式钻机 | 2018年6月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关