提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 畅销SH30-2A取样钻机工程勘探钻机

| 商机面向地区： | 山东 日照 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年6月23日 |
| 商机联系人： | 周福杰 |
| 供求电话： | 15265782210 |
| 电子邮件： | 3383368821@qq.com |
| 销售信息： | 供应 畅销SH30-2A取样钻机工程勘探钻机 |

宝剑锋从磨砺出,鲁探人不忘初心砥砺前行，山东鲁探现已建立起一套完善的产品研发、销售、售后于一体的产品服务体系. 在逐步优化公司管理的基础上，以服务大众为原则，依靠市场公司不断发展壮大，企业形象不断深入人心，山东鲁探正以全新的面貌展现在世人面前。 一、SH30-2A工程勘察钻机简介 SH30-2A工程勘察钻机是在山东鲁探机械有限公司SH30型钻机基础上进行了修改设计研制成功的。该钻机可用于耕土、粘性土、砂卵石、各种杂填土等第四世纪覆盖层，主要应用于砂金矿勘探、工业建筑和民用建筑以及公路、铁路、桥梁等工程地质勘察工作。 二、SH30-2A工程勘察钻机特点 SH30-2A型钻机操作简单而且机械化程度高，在正常情况下只需定员三人。SH30-2A型钻机重量轻、结构紧凑、解体性能好、搬运方便，在山区可拆搬，因配备有一对胶轮，故在城市和其它道路平坦地区可用汽车拖带来实现施工孔位的移动。 三、SH30-2A工程勘察钻机钻探工具 SH30-2A型工程勘察钻机具有冲击、回转两种钻进方式，因此将该钻机的钻探工具分为冲击工具和回转工具两种，为满足客户个性化需求，请在订货时按需配备，标准配置不包含回转钻进功能。 1、冲击工具 用于冲击钻进时的工具有提引接头、加重杆、冲击杆、导向管、冲击钻头。在采取土样时，所使用钻具同上，只是把冲击钻头换成取土器即可。 用提砂筒捞取砂卵石等的工具有提引接头、加重杆、活接头、提砂筒。在砂层和卵石层钻进时必须下套管，以保护孔壁防止塌孔。一般用成套自由钳和链条钳人力往复推转随冲击进尺而往下伸进。 2、（标准配置不包含）回转工具 拨杠、转盘、拨棍、钻杆夹持器、吊卡、螺旋钻头。 四、SH30-2A工程勘察钻机技术参数 1、钻进能力 钻孔深度：30m；钻杆直径：42mm； 开孔直径：142mm；终孔直径：110mm 2、钻架形式及垂直高度：4腿，6m 3、动力 电动机：Y132S2-2；7.5KW；3000r/min 柴油机：D180Z；8HP；2400r/min 4、卷扬机 提升速度：0.24；0.57；1.48m/s 最大提升力（单绳低速）：15KN 5、转盘 口径：150mm 转盘速度：18；44；110r/min 6、外形尺寸（长×宽×高）:1780×1010×900mm 7、钻机总重：500kg 山东鲁探机械有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ-1单人背包取样钻机、BXZ-2双人背包取样钻机、QZ-1A两相电取样钻机、QZ-1B汽油机取样钻机、QZ-2A三相电取样钻机、QZ-2B汽油机取样钻机、QZ-2C汽油机取样钻机、QZ-2CS卷扬机款汽油机取样钻机、QZ-2D三相电取样钻机、QZ-2DS卷扬机款三相电取样钻机、QTZ型轻便土壤取样钻机、SH30-2A工程勘察钻机。 山东鲁探机械有限公司 业务经理：周福杰 座机：0537-3860909 手机：15265782210 QQ：3383368821

# 山东鲁探机械有限公司

| 企业地址： | 济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15265782210 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3383368821@qq.com | 联系人： | 周福杰 |
| 企业全称： | 山东鲁探机械有限公司 |  |  |

山东鲁探机械有限公司主营机械设备及配件、防汛器材、轨道器材、安防设备、电动工具、液压设备、气动工具、环保设备、智能设备的销售；货物与技术的进出口业务

山东鲁探机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>履带式气动水井钻机200型气动履带钻机 | 2018年10月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>畅销QTZ-3汽油机取土钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>直销QTZ-2小型汽油机土壤取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>鲁探QTZ-1单人汽油机土壤取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销轻便型三相电岩心取样钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>直销鲁探QZ-2A型三相电轻便勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>山东鲁探轻便型汽油机地质勘探钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销鲁探新型双人背包便携式钻机 | 2018年6月23日 |
| 供应 >矿业设备'>畅销鲁探新型单人背包便携式钻机 | 2018年6月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关