提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 3A分子筛

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 其它 |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 商机联系人： | 赵文涛 |
| 供求电话： | 18731655915 |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com |
| 销售信息： | 供应 3A分子筛 |

化学式：2/3K2O•1/3Na22O•AI2O3•2SiO2•.9/2H2O 硅铝比：SiO2/Al2O3≈2 有效孔径：约3A 3A分子筛主要用于吸附水，不吸附直径大于3A的任何分子，根据工业上的应用特点，我们生产的分子筛具有更快的吸附速度、更多的再生次数、更高的抗碎强度及抗污染能力，提高了分子筛的利用效率并延长了分子筛的使用寿命，是石油、化工行业中气液相深度干燥、精炼、聚合所必需的首选干燥剂。 应用：主要用于石油裂解气、烯炔、炼厂气、油田气的干燥，是化工、医药、中空玻璃等工业干燥剂。 技术指标： 指标 单位 球状 条状 直径 mm 2-3 3-5 2-3 3-5 静态水吸附 ≥%wt 21 20 20 20 堆积密度 ≥g/ml 0.7 0.68 0.7 0.7 抗压强度 ≥N 60 75 40 50 磨耗率 ≤%wt 0.3 0.3 0.2 0.2 残余含水量 ≤%wt 1.5 1.5 1.5 1.5 再生： 1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。 2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。 储存： 室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。 包装：150KG/桶（55加仑 铁桶）。具体可依客户要求。 保质期：最低2年。 注意：避免分子筛直接暴露于空气当中。

# 廊坊纳科新材料技术有限公司

| 企业地址： | 大城县工业园区现代制造业工业园 | 企业邮编： | 065900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18731655915 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0316-5586388 | 公司所在地： | 河北 廊坊市 |
| 公司网站： | http://www.nakechem.com | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com | 联系人： | 赵文涛 |
| 企业全称： | 廊坊纳科新材料技术有限公司 |  |  |

纳科以“诚信”为本，以“科技创新”为企业精神，以“质量第一，信誉至上”为企业宗旨，我们将以不懈的努力，打造高品质产品，用更优质的服务回报社会。

廊坊纳科新材料技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>汽车刹车专用分子筛 | 2018年4月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>4A分子筛活化粉 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X制氧分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>碳分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>活性氧化铝球 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>5A分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>4A分子筛 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关