提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 5A分子筛

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 其它 |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 商机联系人： | 赵文涛 |
| 供求电话： | 18731655915 |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com |
| 销售信息： | 供应 5A分子筛 |

5A分子筛可吸附小于该孔径的任何分子，一般称为钙分子筛。它除具有3A，4A分子筛所具有的功效外，还可吸附C3—C4正构烷烃，氯乙烷，溴乙烷,丁醇等，可应用于正异构烃分离、变压吸附分离及水和二氧化碳的共吸附。基于5A分子筛的工业应用特点，我们生产的5A分子筛选择吸附性高、吸附速度快、特别适用于变压吸附，可适应各种大小的制氧、制氢、制二氧化碳等气体变压吸附装置，是变压吸附行业中的精品。 分子式：3/4CaO•1/4Na2O•AI2O3•2SiO2•.9/2H2O 硅铝比：SiO2/AI2O3≈2 有效孔径：约5A 应用：主要用于正异构烷烃的分离，氧氮分离，化工、石油天然气、氨分解气体和其他工业气体及液体的干燥和精制。 技术指标： 性能 单位 技术指标 形状 条 球 直径 mm 1.5-1.7 3.0-3.3 2.0-3.0 3.0-5.0 粒度 % ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 堆积密度 G/ml ≥0.65 ≥0.65 ≥0.70 ≥0.70 磨耗率 % ≤0.20 ≤0.3 ≤0.20 ≤0.20 抗压强度 N ≥23/cm ≥18/cm ≥60/p ≥90/p 静态水吸附 % ≥20 ≥20 ≥21.5 ≥21.5 正已烷吸附 % ≥12 ≥12 ≥14 ≥14 包装水含量 % ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 备注：以上是常用5A分子筛使用参数，具体到不同的其它用途，其技术指标会有所调整，应根据具体应用，与我公司联系，索取具体相关技术数据。 再生：1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2 压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。 2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。 储存：室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。 包装：25KG纸板桶或袋装。具体依客户要求。 注意：避免分子筛直接暴露于空气当中，影响吸附效果。

# 廊坊纳科新材料技术有限公司

| 企业地址： | 大城县工业园区现代制造业工业园 | 企业邮编： | 065900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18731655915 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0316-5586388 | 公司所在地： | 河北 廊坊市 |
| 公司网站： | http://www.nakechem.com | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com | 联系人： | 赵文涛 |
| 企业全称： | 廊坊纳科新材料技术有限公司 |  |  |

纳科以“诚信”为本，以“科技创新”为企业精神，以“质量第一，信誉至上”为企业宗旨，我们将以不懈的努力，打造高品质产品，用更优质的服务回报社会。

廊坊纳科新材料技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>汽车刹车专用分子筛 | 2018年4月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>4A分子筛活化粉 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X制氧分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>碳分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>活性氧化铝球 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>4A分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>3A分子筛 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关