提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 活性氧化铝球

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 其它 |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 商机联系人： | 赵文涛 |
| 供求电话： | 18731655915 |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com |
| 销售信息： | 供应 活性氧化铝球 |

活性氧化铝为多孔物质，有很大的比表面积，很高的机械强度，物化稳定性，耐高温抗腐蚀，外观为白色颗粒。本产品具有容量高，磨耗低，吸水能力强的特点，广泛应用于各种气液相物质的深度干燥和有害杂质的处理。 应用: 1.在一定的操作条件和再生条件下，活性氧化铝的干燥深度高达露点-70度以下，本品可用作高氟饮水的除氟剂（除氟容量大），烷基苯生产申循环烷烃的除氟剂、变压器的脱酸再生剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥，自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。 2.可用于生产双氧水的专用吸附剂。 3.适合做催化剂。 技术指标： 指标名称 单位 技术要求 Al2O3 % ≥92 ≥92 ≥92 ≥92 ≥92 SiO2 % ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10 Fe2O3 % ≤0.04 ≤0.04 ≤0.04 ≤0.04 ≤0.04 Na2O % ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45 灼烧减量 % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 松装密度 g/ml ≤0.75 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.75 ≤0.75 比表面积 m2/g ≥260 ≥260 ≥280 ≥280 ≥280 孔容 ml/g 0.38-0.42 0.38-0.42 0.38-0.42 0.38-0.42 0.38-0.42 静态吸附容量 % 18 18 18 18 18 吸水率 % ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 晶相 x-pAL2O3 x-pAL2O3 x-pAL2O3 x-pAL2O3 x-pAL2O3 破碎强度 N ≥80 (1-2)mm ≥100 (2-3)mm ≥150 (3-5)mm ≥200 (4-6)mm ≥220 (5-7)mm 包装： 25KG纸板桶或袋装。 具体可依客户要求 注意事项： 使用前不要打开包装，以免受潮，影响吸附效果。

# 廊坊纳科新材料技术有限公司

| 企业地址： | 大城县工业园区现代制造业工业园 | 企业邮编： | 065900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18731655915 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0316-5586388 | 公司所在地： | 河北 廊坊市 |
| 公司网站： | http://www.nakechem.com | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com | 联系人： | 赵文涛 |
| 企业全称： | 廊坊纳科新材料技术有限公司 |  |  |

纳科以“诚信”为本，以“科技创新”为企业精神，以“质量第一，信誉至上”为企业宗旨，我们将以不懈的努力，打造高品质产品，用更优质的服务回报社会。

廊坊纳科新材料技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>汽车刹车专用分子筛 | 2018年4月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>4A分子筛活化粉 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X制氧分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>碳分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>5A分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>4A分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>3A分子筛 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关