提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 碳分子筛

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 其它 |
| 发布日期： | 2018年4月9日 |
| 商机联系人： | 赵文涛 |
| 供求电话： | 18731655915 |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com |
| 销售信息： | 供应 碳分子筛 |

13X型分子筛主要成份是以硅铝酸盐，形成10A孔径即为X型晶体结构的钠X型分子筛，完全具备吸附临界直径小于10A的筛分分子。是气体、化工、空分行业的极品干燥剂。凡可吸附于3A、4A、5A型分子筛上的技术指标，13X型都能吸附。 化学式：Na2O•AL2O3•(2.8±0.2)Sio2•(6-7)H2O 硅铝比：SiO2/Al2O3≈2.6-3.0 有效孔径：约10A 应用: 工业气体的干燥与净化，也可用作于载体。 空分装置原料气的净化（同时去除H2O和CO2）。 液态碳氢化合物和天然石油气的脱硫（去除硫化氢和硫醇）。 技术指标： 形态 粒径 球形 条形 1.6-2.5mm 3-5mm 8×12” 4×8” 1/16” 1/8” 静态水吸附(RH50%，25℃)≥(%wt) 25 25 25 25 堆比重≥(g/ml) 0.68 0.68 0.64 0.64 磨耗率≤(%wt) 0.20 0.20 0.20 0.20 烧失量(575℃,1hr)≤(%wt) 1.50 1.50 1.50 1.50 破碎强度≥(N/Granule) 50 80 20 40 粒度≥(%) 98 98 95 95 静态CO2吸附量≥（%） 19.5 19.5 17 17 再生： 1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。 2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。 储存：室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。 包装：25KG纸板桶或袋装。具体依客户要求。 注意：避免分子筛直接暴露于空气当中。

# 廊坊纳科新材料技术有限公司

| 企业地址： | 大城县工业园区现代制造业工业园 | 企业邮编： | 065900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18731655915 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 0316-5586388 | 公司所在地： | 河北 廊坊市 |
| 公司网站： | http://www.nakechem.com | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 1513773668@qq.com | 联系人： | 赵文涛 |
| 企业全称： | 廊坊纳科新材料技术有限公司 |  |  |

纳科以“诚信”为本，以“科技创新”为企业精神，以“质量第一，信誉至上”为企业宗旨，我们将以不懈的努力，打造高品质产品，用更优质的服务回报社会。

廊坊纳科新材料技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>汽车刹车专用分子筛 | 2018年4月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>4A分子筛活化粉 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X制氧分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>13X分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>活性氧化铝球 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>5A分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>4A分子筛 | 2018年4月9日 |
| 供应 >其它'>3A分子筛 | 2018年4月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关