提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 对讲机10W光纤直放站

| 商机面向地区： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 通讯产品 对讲机 |
| 发布日期： | 2018年7月17日 |
| 商机联系人： | 何工 |
| 供求电话： | 075525758316 |
| 销售信息： | 供应 对讲机10W光纤直放站 |

使用说明： 对讲机10W光纤直放站 型号：GXZFZ-10W-350/400 对讲机光纤直放站属于同频放大设备,用于增大对讲机系统的覆盖距离和范围,特别适合于山区,封闭厂房车间,高层楼宇和大型商场的地下室,地下建筑,隧道,矿井等区域.解决对讲机系统覆盖的盲区和死角问题. 特点: 1：直放站与中转台之间的链路采用光纤 2：对讲机光纤直放站由前端机和后端机组合而成 3：对讲系统频率范围:,400--470MHz,350MHz段 原理简介 光纤直放站：Repeater 近端机：Master Block，为主控单元 远端机：Slave Block ，为受控单元/从属单元/覆盖单元 1、近端机的输入信号一般从基站（中转台）耦合而来； 2、近端机一般装在基站机房里，远端机则装在覆盖区域边缘或者里面的某个适当位置(看覆盖室内还是室外)，远端机旁边通常要装一个ODB(光纤配线盒)。 光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机(覆盖单元)几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元(RF单元)和光单元。无线信号从基站中耦合出来后，进入光近端机，通过电光转换，电信号转变为光信号，从光近端机输入至光纤，经过光纤传输到光远端机，光远端机把光信号转为电信号，进入RF单元进行放大，信号经过放大后送入发射天线，覆盖目标区域。上行链路的工作原理一样，手机发射的信号通过接收天线至光远端机，再到近端机，回到基站。 光纤直放站近端机收到基站的下行信号送至近端主机，放大后送到光端机内进行电／光转换，发射1.55&1.31μm波长的光信号，再送到光波复用器，同原传输链路的光信号(波长1.31μm)合在一起经光缆传到远端；远端光波波分器将1.31μm和1.55μm波长的光信号分开后，让1.55μm波长的光信号输入光端机进行光／电转换，还原成下行信号，再经远端主机内部功放放大，由全向天线发射出去送给对讲机。对讲机的上行信号逆向送到基站，这样就完成了基站与对讲机的信号联系，建立通话。 一个近端机可以接多个(通常1-4个)远端机。近端机通常较小，一般装在机柜里。远端机则较大，一般挂墙安装

# 深圳市天通地联科技开发有限公司

| 企业地址： | 深圳市南山区南山大道天源大厦B座1507室 | 企业邮编： | 518052 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 075525758316 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 何工 |
| 企业全称： | 深圳市天通地联科技开发有限公司 |  |  |

未填写

深圳市天通地联科技开发有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通讯'>馈线供电1W干线放大器 | 2019年2月21日 |
| --- | --- |
| 供应 >对讲机'>1W对讲机直放站 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>1W超高增益对讲机无线直放站 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>对讲机信号放大器 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>25W对讲机干线放大器 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>光纤控制对讲机单频转发器 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>对讲机信号增强器 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>中继台光纤互联控制器 | 2018年7月17日 |
| 供应 >对讲机'>对讲机25W光纤直放站 | 2018年7月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关