提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 实验室钢瓶集中供气装置设计安装

| 商机面向地区： | 江苏 南京市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年4月19日 |
| 商机联系人： | 周周 |
| 供求电话： | 15150532002 |
| 电子邮件： | 15150532002@139.com |
| 销售信息： | 供应 实验室钢瓶集中供气装置设计安装 |

实验室集中供气系统作为一种气体补给方式，现已经被人们越来越广泛的使用。它是一种包括了气源、切换装置、压力调节设备、终端、报警设备。气路系统通常采用不锈钢管道。 实验室供气系统主要包括中央集中供气系统和气瓶分散供气系统两种模式。实验室集中供气系统已成为实验室的主流，其优势主要体现在集中供气更安全、更经济、纯度更高，工作流程更优化。实验室是一个特殊的工作区域，从安全、经济社会效应及实际使用效益角度考虑，形成系统的供气迫在眉睫，实验室供气系统的安全系数应通过集中供气来实现，气瓶供气已逐步淘汰。 实验室供气系统 【实验室气体管路要求】 1、所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管（BA级）组成。铜管只使用在气体管路的末端，对气体纯度要求不是太严格的地方。（比如通风柜）。 2、气体管道不得和电缆、导电线路同架铺设。 3、易燃气体，如乙炔需要和其他气体分开单独引入。氢气管道若与其他可燃气体管道平行敷设时，其间距不应小于0.5M；交叉敷设时间距不应小于0.25M。分层敷设时氢气管道应位于上方。 4、压缩空气在管路上有过滤杂质和水分的净化装置，此净化装置需要并联一路，用单独的阀门隔离，以方便对过滤装置进行维修。 5、高纯气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时才可以使用接头配件。 6、 每个实验室都要有单独的控制阀、减压阀和压力表。 7、引到工作台的气体管路要安装单独的控制阀。工作台上要均匀排放各种气体的控制阀门。在氦气管路前面建议安装气体净化装置。 8、每隔1.5米左右，气体管路就需要有支架。另外根据气体管路弯曲的半径，设置合适的支架位置。所有弯曲处都要有支撑。气体管路所有的支架都要进行镀锌防腐处理。 9、不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要适用5N的高纯气体吹扫后才能接入系统。整个系统安装完成后，还要再使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保整个系统的洁净度。 10、供气系统安装完成后，根据要求进行相关的强度测试、密封测试和稳定性测试。 【实验室气体管路安装检验】 实验室承包商要保证气体管路系统的清洁，所有气体管路的检验根据标准程序。气体管路要做压力检验，防止管路泄漏。 【顾科服务保证】 从交付之日起一年内对气体管路质量进行保证。 对生产、运输产生的质量问题进行保证。 对安装、检验过程中产生的质量问题进行保证。 【实验室集中供气系统的优点】 针对过去使用中存在的问题，现代实验室对载气的使用环境进行了改革，即“集中供气系统”，即将使用气体（以下简称载气）集中贮存，然后通过压差的原理将气体经过金属或其他材质管路送***气点。其优点主要有以下几点： 1、首先解决气瓶的放置问题。气瓶间的位置如果可能尽量位于与实验室相对独立的房间，如果与实验室在同***楼内，则气瓶间的位置要尽量位于人流较少并且独立的房间，这种方式可使气瓶与工作人员及仪器完全隔离，即使有害气体有泄漏，也不会发生直接伤害。 2、其次气体混合的问题。将所有载气气瓶根据气体性质分别集中在一个气瓶间中（其实***主要是将易燃易爆气体（如H2、天燃气、乙炔等）与助燃气体（如氧气、氯气）分开存贮）。 3、再次是解决气瓶压力的问题。每种气体可以将多瓶气体并联然后通过一个出口统一减压后运送气体***用点。因为气瓶间是相对独立的，整个气路系统压力***大的地方也是气瓶出口处，因此这种方式将气瓶压力可能发生的危险缩小***瓶间内，可对人体及仪器的伤害可降到***。

# 南京顾科仪器有限公司

| 企业地址： | 秦淮区集庆路123号永丰大厦 | 企业邮编： | 210004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15150532002 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 025-68698085 | 公司所在地： | 江苏 南京市 |
| 公司网站： | www.njgkyq.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 15150532002@139.com | 联系人： | 周周 |
| 企业全称： | 南京顾科仪器有限公司 |  |  |

南京顾科仪器有限公司集研发，生产，销售为一体的现代化企业，由南京顾科仪器应用研究所改制而成，公司自成立以来与国内外多家仪器厂商建立了友好的合作关系，是多家国外仪器厂商的省级总代理或一级经销商。公司面向化学、化工、医药、生物、食品等行业，全面及时地提供各种色谱配件耗材，实验室分析仪器和分析技术信息，为广大实验室分析工作者提供便利。公司拥有技术精湛的实验室仪器维修团队，使得产品的售后服务得到保障。

南京顾科仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>酒厂化验室气路安装改造施工 | 2018年4月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>实验室气路改造 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>大学实验室气体管路改造 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>南京大学实验室气路工程 | 2018年4月8日 |
| 供应 >工业设备'>实验室集中供气系统 | 2018年4月8日 |
| 供应 >实验室用品'>实验室特种气体管道工程安装施工 | 2018年4月19日 |
| 供应 >实验室用品'>实验室气路管改造铺设 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>分析室气路管安装铺设 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>大学实验室气路改造安装 | 2018年4月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关