提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 实验室集中供气系统

| 商机面向地区： | 江苏 南京市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年4月8日 |
| 商机联系人： | 周周 |
| 供求电话： | 15150532002 |
| 电子邮件： | 15150532002@139.com |
| 销售信息： | 供应 实验室集中供气系统 |

一、实验室集中供气基本概念：实验室集中供气就是将所有气瓶集中存放到气瓶房，通过气瓶阀将气体输送到各个实验室（即仪器端），气瓶在集中存放时，必须将易燃气体与助燃气体分开存放；必须通风易燃气体如：乙炔 甲烷 氯气等助燃气体如：氧气、空气等 二、操作原理实验室供气有二级减压和多级减压二级减压阀即气瓶端采用一级减压阀和末端采用一级减压阀来达到二级减压的目的，实验室一般推荐采用二级减压，这样可以保证气体的纯度和节约成本，也能达到多级减压的效果(推荐)多级减压即气瓶端采用二级减压阀或多级减压阀和末端采用二级减压阀或多级减压阀来达到多级减压阀的目的，减压效果通二级减压效果差不多。但是成本会更高。 三、阀门介绍在选择减压阀的时候，必须考虑气体的种类，允许压力变化范围， 最大气体用量和流速，管路的结构和使用场所等。a:由于各种气体的用途不同，在材料的选择上也会有些不同 如：一般惰性气体阀体和阀芯用镀铬铜（也可以选择不锈钢），乙炔和有腐蚀性的气体建议阀体和阀芯用不锈钢材料。b：气体纯度为5.0 6.0的非腐蚀性、惰性气体材料建议选择镀铬铜阀体，不锈钢阀芯。气体纯度为6.0腐蚀性，有毒气体材料建议选择不锈钢阀体，不锈钢阀芯；由于氧气的密度太浓，不同于其他惰性气体，在选择减压阀的时候应不同于其它气体。c:气瓶减压阀（一次性减压阀）根据用户使用气体的频率和用气量，气瓶减压阀又分为单瓶式减压和多瓶式减压，多瓶式减压又可分为半自动减压和全自动减压，其成本相应也会不同。气瓶减压阀一致安装再气瓶上边（单瓶）也可以选择面板式安装在在墙上（双瓶或多瓶）d:终端减压阀根据用户的安装方式，控制方式可以有很多种选择，如即一台仪器需要用到几种气体，就配几个终端减压阀，目前大多数实验室都采用这种方法（推荐），压力稳定，流量也稳定。即安装一个终端减压阀，之后通过接头分到每台仪器，这样做的成本会低些，但气体的压力和流量会受到一定的影响终端减压阀根据美观和用户需要，可以安装在墙上边，也可安装在工作台上边。 一、集中供气系统的特点 1、特点：实验室要求使用载气流量恒定、气体纯度高，为 实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的气体。 2、经济性：建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空 间，更换钢瓶时不需要切断气体，保证气体的连续供应。使用者 只需管理较少的钢瓶， 支付较少的钢瓶租金， 因为使用同一气体 的所有使用点来自于同一个气源。 此种供应方式最终会减少运输 费用， 减少退还给气体公司的空瓶中的余气量， 以及良好的钢瓶 管理。 3、使用率：集中管道供应系统可以将气体出口放置在使用 点处，这样的话可以更合理的设计工作场所。 4、安全性：保证其储存和使用的安全性。保障分析测试人 员在实验中免受有毒有害气体的侵害。 二、实验室供气需求 目前大多数实验室中的各种分析仪器如气相色谱仪、气相色谱质谱仪、液相色谱质谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、等离子发射光谱仪、电感耦合等离子质谱仪等都需要连续使用高纯载气和燃气因此实验室的安全、连续、稳定运行需要我们考虑如何将这些气体供到各实验室中放置的分析仪器。 三、实验室供气现状 目前我们可以用采用高压钢瓶、液体杜瓦瓶、集中供气系统完成上述工作。同时，当地消防规范建议甚至要求将主要的气体源如钢瓶、杜瓦瓶和液体储槽放置在工作区外的指定区域，然后将气体通过管道系统输送至实验室内。但是考虑安全和效率因素，不考虑经济性因素，集中供气系统是比较优秀的方式。并成为当今实验室设备使用高纯气体的可靠连续的供应源，气体通过管道系统输送至实验室内，并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。国内比较老的实验室在使用气体的时候大多是将气瓶放在用气点的旁边，然后在气瓶出口处安装一个减压器，然后直接通过紫铜管或四氟软管连接到仪器上，如果一个实验室里有多个使用设备时，就会有很多气瓶，同时有很多杂乱的管路，同时这些气体不乏有易燃易爆气体、有毒气体、强腐蚀气体，以及气瓶出口高压等因素，使得这种方式在现实使用过程中是充满危险性的。 四、实验室用气体的危险性： 1、有部分气体具有易燃、易爆、有毒、强腐蚀等特性，其一旦泄漏，就可能会对工作人员及仪器设备造成伤害； 2、多种气体在同一个环境下使用，如果有两种会发生燃烧或爆炸等强烈化学反应的气体同时泄漏，就可能对工作人员以及仪器设备造成伤害； 3、多数气瓶出口压力最高可达15MPa，即150公斤/cm2，如果发生气瓶口减压装置失灵，就有可能将一些部件激射出去，其能量对人体或设备都具有致命性的伤害。 五、集中供气系统的优点 针对过去使用中存在的问题，现代实验室对载气的使用环境进行了改革，即“集中供气系统”，即将使用气体（以下简称载气）集中贮存，然后通过压差的原理将气体经过金属或其他材质管路送至用气点。其优点主要有以下几点： 1、首先解决气瓶的放置问题。气瓶间的位置如果可能尽量位于与实验室相对独立的房间，如果与实验室在同一大楼内，则气瓶间的位置要尽量位于人流较少并且独立的房间，这种方式可使气瓶与工作人员及仪器完全隔离，即使有害气体有泄漏，也不会发生直接伤害。 2、其次气体混合的问题。将所有载气气瓶根据气体性质分别集中在一个气瓶间中（其实最主要是将易燃易爆气体（如H2、天燃气、乙炔等）与助燃气体（如氧气、氯气）分开存贮）。 3、再次是解决气瓶压力的问题。每种气体可以将多瓶气体并联然后通过一个出口统一减压后运送气体至使用点。因为气瓶间是相对独立的，整个气路系统压力最大的地方也是气瓶出口处，因此这种方式将气瓶压力可能发生的危险缩小至气瓶间内，可对人体及仪器的伤害可降到最低。 六、集中供气系统主要组成部分 1、实验室气体管道：气体管路多采用不锈钢管、软管通过卡套式连接自动焊接等安装和特殊气体管道安装完成整个系统的连接。 2、气体管道常用零部件主要有减压器、球阀、针阀、直通、三通、等等。

# 南京顾科仪器有限公司

| 企业地址： | 秦淮区集庆路123号永丰大厦 | 企业邮编： | 210004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15150532002 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 025-68698085 | 公司所在地： | 江苏 南京市 |
| 公司网站： | www.njgkyq.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 15150532002@139.com | 联系人： | 周周 |
| 企业全称： | 南京顾科仪器有限公司 |  |  |

南京顾科仪器有限公司集研发，生产，销售为一体的现代化企业，由南京顾科仪器应用研究所改制而成，公司自成立以来与国内外多家仪器厂商建立了友好的合作关系，是多家国外仪器厂商的省级总代理或一级经销商。公司面向化学、化工、医药、生物、食品等行业，全面及时地提供各种色谱配件耗材，实验室分析仪器和分析技术信息，为广大实验室分析工作者提供便利。公司拥有技术精湛的实验室仪器维修团队，使得产品的售后服务得到保障。

南京顾科仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>酒厂化验室气路安装改造施工 | 2018年4月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>实验室气路改造 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>大学实验室气体管路改造 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>南京大学实验室气路工程 | 2018年4月8日 |
| 供应 >工业设备'>实验室钢瓶集中供气装置设计安装 | 2018年4月19日 |
| 供应 >实验室用品'>实验室特种气体管道工程安装施工 | 2018年4月19日 |
| 供应 >实验室用品'>实验室气路管改造铺设 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>分析室气路管安装铺设 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>大学实验室气路改造安装 | 2018年4月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关