提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 大学实验室气体管路改造

| 商机面向地区： | 江苏 南京市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年4月19日 |
| 商机联系人： | 周周 |
| 供求电话： | 15150532002 |
| 电子邮件： | 15150532002@139.com |
| 销售信息： | 供应 大学实验室气体管路改造 |

大学实验室气体管路改造施工组织 （1）材料：根据图纸设计的参数要求，我们要准备相应材质的材料（管子、三通、弯头、阀门等）管径的大小，管壁的厚度以及相应的辅助材料（不常用数量少的材料要特别注意） （2）人员工具：根据施工工地的工作量，施工的工期配备相应的技工和相应的辅助工并配备相应的施工工具。做好工具的分类方便领用 （3）机具：机具在施工过程中是不可缺少的，我们要根据施工的要求选择相应的机具，对机具操作人员进行相应的培训考核，以保证对机具的正确使用 大学实验室气体管路改造安装的标准 1、所有气体管道都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管SS-316L组成，铜管只使用在气体管路的末端和气体纯度不是要求太严格的地方(比如通风柜) 2、所有的管路、阀门、压力表都由高质量的不锈钢构成，并且都是标准配件。 3、根据实验室的用气量，计算供气压力、流量和管道的内径，所有气体主管道原则上不低于9.52mm(3/8in,仪器空气主管道直径为12.7mm).管路末端，原则上不低于6.35mm(1/4in,也可根据实际使用量而定)。 4、所有管路在天花板下面布设，并通过功能柱到中央台。边台的气体管路隐藏在实验工作台后面服务通道内。 5、易燃气体(如乙炔、氢气等)需要和其他气体分开，单独引入。 6、所有气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时，才可以使用压力配件。 7、每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外，对于供应多台分析仪器的气体管路，另外还需要气体压力控制指示装置。 8、引到工作台的气体管路将安装单独的球阀或针阀来控制。 9、气相色谱工作台上均匀的排放各种气体的出口龙头，管径为3.18mm(1/8in).在氦气管路前面建议安装气体净化装置。 10、工作台上气体出口由单独的阀门来控制 大学实验室气体管路改造注意的事项 1、所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，在进入施工现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖。 2、管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口，严禁用普通锉刀处理。 3、在管道的行进路线中，每隔1米应设置一组管夹，如遇特殊建筑物结构，应酌情考虑。 4、管道穿墙及穿地板时，应设置管套，管套与管道之间的空隙，应采用不可燃烧的材料填充。 5、所有螺纹连接处应采用密封带密封。 6、所有调节阀固定面板、所有出口点及所有管道上，都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。 7、所有系统部件安装完毕后，应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫。以保证系统内部清洁。 8、吹扫完毕后，用高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的1.5倍。 9、在整个施工过程中，应注意施工安全，特别是空中作业时（在梯子或脚手架上施工），应有专人固定梯子或脚手架。在土建尚未完工的工地施工时，必须佩带安全帽，穿安全鞋。

# 南京顾科仪器有限公司

| 企业地址： | 秦淮区集庆路123号永丰大厦 | 企业邮编： | 210004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15150532002 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 025-68698085 | 公司所在地： | 江苏 南京市 |
| 公司网站： | www.njgkyq.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 15150532002@139.com | 联系人： | 周周 |
| 企业全称： | 南京顾科仪器有限公司 |  |  |

南京顾科仪器有限公司集研发，生产，销售为一体的现代化企业，由南京顾科仪器应用研究所改制而成，公司自成立以来与国内外多家仪器厂商建立了友好的合作关系，是多家国外仪器厂商的省级总代理或一级经销商。公司面向化学、化工、医药、生物、食品等行业，全面及时地提供各种色谱配件耗材，实验室分析仪器和分析技术信息，为广大实验室分析工作者提供便利。公司拥有技术精湛的实验室仪器维修团队，使得产品的售后服务得到保障。

南京顾科仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>酒厂化验室气路安装改造施工 | 2018年4月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>实验室气路改造 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>南京大学实验室气路工程 | 2018年4月8日 |
| 供应 >工业设备'>实验室集中供气系统 | 2018年4月8日 |
| 供应 >工业设备'>实验室钢瓶集中供气装置设计安装 | 2018年4月19日 |
| 供应 >实验室用品'>实验室特种气体管道工程安装施工 | 2018年4月19日 |
| 供应 >实验室用品'>实验室气路管改造铺设 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>分析室气路管安装铺设 | 2018年4月19日 |
| 供应 >工业设备'>大学实验室气路改造安装 | 2018年4月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关