提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 大力钳铆接机，液压径向铆接机

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 金属加工设备 |
| 发布日期： | 2018年4月16日 |
| 商机联系人： | 朱继国 |
| 供求电话： | 13971118161 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com |
| 销售信息： | 供应 大力钳铆接机，液压径向铆接机 |

JM20( 径向铆接机） 机器特点： ■重型立式设计 ■最大铆接直径Φ20mm（实心钢铆钉） ■液压驱动，无级调压 ■旋转部分外罩安全保护 ■可预留液动同步夹具油口 ■方形升降台，大行程 ■铆接时间随意设定，手动、自动任意切换 ■液压、床身分体设计 ■人体工学外形设计，操作轻松方便 径向铆接机，大力钳铆接机，液压铆接机 JM20 适用范围：汽摩配件、五金工具、矿山机械、航天航空产品等 可加高加长\加宽改装 JM20是为适应用户大铆接直径、大批量而设计的一类重型立式铆接机。该机应用有径向铆接技术外，同时采用丝杆升降式工作台（机头部分固定），台面具有夹具梯形槽，工作台中心孔径与主轴轴线同轴，可用于夹具定位。油路加装单向调节阀，有效控制铆接速度,增加远程卸荷装置，有效降低油路噪音。电控部分加装数显时间继电器、数显计数器，方便操控。油箱部分与机身可分可合，方便运输和组装。 大力钳铆接机JM20，液压铆接机，径向铆接机 技术参数： ▲铆接铆钉直径范围 Φ4mm~Φ20mm ▲最大铆接压力 65Kn ▲油泵允许最大输出压力 2.5MPa ▲铆头最大工作行程 30mm ▲铆头到工作台最大距离 265mm ▲工作台粗调升降距离 265mm ▲工作台中心定位孔直径 Φ25 ▲喉深 225mm ▲铆头伸出长度 标准62mm ▲工作台尺寸 430mm×290mm ▲功耗 4.4Kw ▲油泵电机转向 顺时针（俯视) ▲外形尺寸 1070mm×600mm×1930mm ▲机床净重 850Kg

# 武汉瑞威特机械有限公司

| 企业地址： | 汉南区幸福工业园三路3号 | 企业邮编： | 430090 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-88167291 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 027-84733947 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.wh-rivet.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com | 联系人： | 朱继国 |
| 企业全称： | 武汉瑞威特机械有限公司 |  |  |

铆接机厂家，生产铆接机，梯子铆接机，数控铆接机，无铆钉铆接机，自冲铆接机，气动铆接机，液压铆接机，径向铆接机，摆辗铆接机，自动铆接机，智能铆接机，非标铆接机，定制铆接机等铆接机设备。

武汉瑞威特机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>自动梯子铆接机，二合一梯子铆接机 | 2018年4月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>玻璃钢梯子铆接机，绝缘梯子挤压机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>铝合金梯子铆接机，多头梯子涨牙机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车缸盖铆接机，引擎盖铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车转向球头铆接机，滚铆机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>轮毂轴承铆接机，数控铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>扣件铆接机，液压摆辗铆接机BM16-A | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>长行程铆接机，液压径向铆接机JM16-C | 2018年4月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关