提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 长行程铆接机，液压径向铆接机JM16-C

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 金属加工设备 |
| 发布日期： | 2018年4月16日 |
| 商机联系人： | 朱继国 |
| 供求电话： | 13971118161 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com |
| 销售信息： | 供应 长行程铆接机，液压径向铆接机JM16-C |

JM16-C (液压径向铆接机） 机器特点： ■长行程重中型立式设计 ■最大铆接直径Φ16mm（实心钢铆钉） ■液压驱动，无级调压 ■旋转部分外罩安全保护 ■加宽工作台 ■铆接时间随意设定，手动、自动任意切换 JM16-C 适用范围：仪器仪表、日用五金、电器设备、汽车零部件制造等 可加高加长\加宽改装 JM16-C是液压类中重型径向铆接机，除应用有国际先进的径线接技术外，该机加长了铆接行程，该项参数由普通机型的30mm加至60mm，可满足长行程、深孔内铆钉铆接的要求。工作台，并具有夹具梯形槽，工作台中心孔径与主轴轴线同轴，可用于夹具定位。气路加装双向调节阀，有效控制铆接速度。机头部分应用丝杆升降系统，有效实现机床粗调。电控部分加装数显时间继电器、数显计数器，方便操控。 技术参数： ▲铆接铆钉直径范围 Φ2mm~Φ16mm ▲最大铆接压力 34Kn ▲油泵允许最大输出压力 2.5MPa ▲铆头最大工作行程 60mm ▲铆头到工作台最大距离 200mm ▲工作台粗调升降距离 200mm ▲工作台中心定位孔直径 Φ25mm ▲喉深 195mm ▲铆头伸出长度 标准62mm ▲工作台尺寸 350mm×250mm ▲功耗 2.2Kw ▲油泵电机转向 顺时针（俯视） ▲外形尺寸 850mm×600mm×1650mm ▲机床净重 570Kg

# 武汉瑞威特机械有限公司

| 企业地址： | 汉南区幸福工业园三路3号 | 企业邮编： | 430090 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-88167291 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 027-84733947 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.wh-rivet.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com | 联系人： | 朱继国 |
| 企业全称： | 武汉瑞威特机械有限公司 |  |  |

铆接机厂家，生产铆接机，梯子铆接机，数控铆接机，无铆钉铆接机，自冲铆接机，气动铆接机，液压铆接机，径向铆接机，摆辗铆接机，自动铆接机，智能铆接机，非标铆接机，定制铆接机等铆接机设备。

武汉瑞威特机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>自动梯子铆接机，二合一梯子铆接机 | 2018年4月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>玻璃钢梯子铆接机，绝缘梯子挤压机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>铝合金梯子铆接机，多头梯子涨牙机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车缸盖铆接机，引擎盖铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车转向球头铆接机，滚铆机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>轮毂轴承铆接机，数控铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>扣件铆接机，液压摆辗铆接机BM16-A | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>大力钳铆接机，液压径向铆接机 | 2018年4月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关