提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 轮毂轴承铆接机，数控铆接机

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 金属加工设备 |
| 发布日期： | 2018年4月16日 |
| 商机联系人： | 朱继国 |
| 供求电话： | 13971118161 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com |
| 销售信息： | 供应 轮毂轴承铆接机，数控铆接机 |

JM40-PLC (重型铆接机） 机器特点： ■按客户零件特点可订制为单柱式、双柱式、龙门式或四柱式 ■最大冷铆接40mm以下铆钉 ■最大热铆接60mm以下铆钉 ■超重型液压设计 ■可配备预压装置，克服不良变形 ■铆接时间，铆接压力，铆接速度无级可调 ■铆接力小，模具耗损小 ■对金属材料要求不高，铜铝都不限 ■铆接表面光洁美观，铆接过程无振动、低噪音、低能耗 ■只要制作合适的 模具，即可铆接各种形状 ■配合自动送料装置方便加工 ■操作简单、方便 轮毂轴承铆接机JM40-PLC JM40-PLC 超重型吨位铆接机是我公司技术人员耗时半年研制的,具有自主知识产权,同时填补国内空白的超大吨位铆接机。 该机最大可冷铆直径在40毫米以下热铆60毫米以下的实心钢铆钉,广泛应用于航天科技，重型水电站发电机组，大型零部件等加工行业。设备通过专用的液压回路和回转机构,设备噪音被降到极低的水平。 目前为国内仅有的超重吨位铆接机。该机参数由客户零件特点具体设计，可以做到产品生产的最优化。电控系统可以加装采用PLC控制或单片机轻触式液晶 电控箱。 轮毂轴承铆接机JM40-PLC，数控铆接机 技术参数： ▲铆接铆钉直径范围 Φ10mm~Φ40mm ▲油泵允许最大输出压力 2.5MPa ▲最大铆接压力 150Kn ▲铆头最大工作行程 40mm ▲铆头到工作台最大距离 280mm ▲喉深 185mm ▲工作台中心定位孔直径 Φ26mm ▲铆头伸出长度 标准62mm ▲功耗 13Kw ▲油泵电机转向 顺时针（俯视） ▲外形尺寸 950 mm×600 mm×2320 mm ▲机床净重 4000Kg

# 武汉瑞威特机械有限公司

| 企业地址： | 汉南区幸福工业园三路3号 | 企业邮编： | 430090 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-88167291 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 027-84733947 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.wh-rivet.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com | 联系人： | 朱继国 |
| 企业全称： | 武汉瑞威特机械有限公司 |  |  |

铆接机厂家，生产铆接机，梯子铆接机，数控铆接机，无铆钉铆接机，自冲铆接机，气动铆接机，液压铆接机，径向铆接机，摆辗铆接机，自动铆接机，智能铆接机，非标铆接机，定制铆接机等铆接机设备。

武汉瑞威特机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>自动梯子铆接机，二合一梯子铆接机 | 2018年4月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>玻璃钢梯子铆接机，绝缘梯子挤压机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>铝合金梯子铆接机，多头梯子涨牙机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车缸盖铆接机，引擎盖铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车转向球头铆接机，滚铆机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>扣件铆接机，液压摆辗铆接机BM16-A | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>长行程铆接机，液压径向铆接机JM16-C | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>大力钳铆接机，液压径向铆接机 | 2018年4月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关