提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 汽车缸盖铆接机，引擎盖铆接机

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 金属加工设备 |
| 发布日期： | 2018年4月16日 |
| 商机联系人： | 朱继国 |
| 供求电话： | 13971118161 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com |
| 销售信息： | 供应 汽车缸盖铆接机，引擎盖铆接机 |

JM12-PLC (汽车缸盖铆接机） 机器特点： ■应用最新的自动化技术 ■电脑程控、操作方便可靠 ■具有X、Y、Z轴方向程序控制 ■12.1寸液晶触摸式彩屏 ■工件自动定位夹紧 ■数字式压力传感器 ■多处安全传感器 ■可单头或多头设计 ■全功能液压站 ■手动、半自动、自动任意切换 ■显示当前工作压力 ■全机铝合金有机玻璃安全罩 ■远程自动卸荷 ■延时自动关机 ■可预留液压同步夹具接口 JM12T-PLC 数控铆接机¦旋铆机¦铆钉机是我公司按照客户要求制造的专业类铆接机，其非常适合大量大，品种多的铆接场合，其方便多用，高效易操作的特点越来越为广大的制造商客户所接受。 数控铆接机¦旋铆机¦铆钉机按照结构类型可以分为很多种，有滑轨式，也有转盘式，但其原理是大同小异，都是通过设定，使工件位移到铆接区域，而后由铆接机完成铆接工艺。 我们可以把任何工件的位移看作是三个方向移动的结果，X,Y轴是控制左右和前后，Z轴是控制上下，由此，一个基本的数控结构就确定了。数控铆接机一般都有个零点，也可以称为基准点，以此点为基准，我们需要将所有需要铆接的点进行编号和座标标定，这个过程是必须的，而后这些座标和高度需要输入到设备的数据录入页面，由此让机器知道如何来铆接那些点，这些点分别在什么地方，高度多少。 将这些点座标输入后，数控铆接机的程序就可以运作了，机器的伺服机构会在程序的控制下，带动工件达到我们输入的第一点，在这个位置，铆接工件应该刚好在铆头的轴线下，此时设备还要对该座标的Z值，也就是高度值进行计算，确定铆接的进给量，一切准备就续后设备可以开始铆接了。 机器工作流程： ★开机、系统回零。 ★在设备人工操作位置，操作人员将零件放至在工装上，由气动夹具快速夹紧。 ★启动设备自动把定位工装及工件进给到第一个铆接位置并锁定（由电机锁相实现） ★铆头下降进行铆接（下降距离可以设置）。 ★当铆头下降到设定的铆接位置时完成单点铆接。 ★控制铆接油缸动作、退回（退回距离可设置）。 ★纵、横向移动工件和夹具到下一个铆接点位。 ★从复以上步骤。 ★铆接完成后、设备自动把定位工装及零件移动到人工操作位置并自动松开夹紧气缸。 二维数控工作台： ◎工作台台面550mmx350mm。 ◎采用矩形导轨。 ◎由步进电机及滚珠丝杆驱动。 ◎由行程开关确定零位。 ◎移动程序为：X向450mm, Y向330mm,Z向60mm。 ◎定位精度≤0.05mm 安全措施： *每个运动机构都安装极限限位开关。 *双手按钮和急停开关。 *每个运动机构都极限硬限威措施。 *每个运动机构都有零位开关、一保证设备的一致性。 *设备操作位置安装安全光幕。 *设备区域安全围栏保护。 设备主要配置清单： ⑴定位工装 瑞威特 ⑵X向直线导轨 台湾 ⑶Y向直线导轨 台湾 ⑷X向丝杆 台湾 ⑸步进电机 深圳 ⑹驱动器 深圳 ⑺液晶触模屏 三菱 ⑻PLC 三菱 ⑼模块 三菱 ⑽安全光幕 超荣电子 ⑾光栅尺 长春三峰

# 武汉瑞威特机械有限公司

| 企业地址： | 汉南区幸福工业园三路3号 | 企业邮编： | 430090 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-88167291 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 027-84733947 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.wh-rivet.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com | 联系人： | 朱继国 |
| 企业全称： | 武汉瑞威特机械有限公司 |  |  |

铆接机厂家，生产铆接机，梯子铆接机，数控铆接机，无铆钉铆接机，自冲铆接机，气动铆接机，液压铆接机，径向铆接机，摆辗铆接机，自动铆接机，智能铆接机，非标铆接机，定制铆接机等铆接机设备。

武汉瑞威特机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>自动梯子铆接机，二合一梯子铆接机 | 2018年4月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>玻璃钢梯子铆接机，绝缘梯子挤压机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>铝合金梯子铆接机，多头梯子涨牙机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车转向球头铆接机，滚铆机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>轮毂轴承铆接机，数控铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>扣件铆接机，液压摆辗铆接机BM16-A | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>长行程铆接机，液压径向铆接机JM16-C | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>大力钳铆接机，液压径向铆接机 | 2018年4月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关