提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 自动梯子铆接机，二合一梯子铆接机

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 金属加工设备 |
| 发布日期： | 2018年4月16日 |
| 商机联系人： | 朱继国 |
| 供求电话： | 13971118161 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com |
| 销售信息： | 供应 自动梯子铆接机，二合一梯子铆接机 |

自动二合一梯子铆接机 经过十多年的发展与研究我们对各种铝合金梯子的生产与工艺有着丰富的经验及对铝合金梯子市场有着深刻的了解。为了满足广大大批量生产用户的需求，我公司不断创新与发展，在总结涨牙、翻边机的基础上开发出二合一梯子铆接机，为了更进一步方便客户的适用性及人性化，我公司又推出自动二合一梯子铆接机。 其功能更强大、调整范围更广、适用性更强，该机自动输送梯子（无需人工辅助推动），翻边系统自动气雾润滑，其润滑的频率可以根据参数设置改变来达到理想的效果。梯子的宽度和步距无级可以调。 适用于单片梯子、多功能梯子、折叠梯子、伸缩梯子等。 各项技术参数： 1. 最大压力…………………………………35Kn 2. 功率 …………………………………5.95Kw A.液压系统 ………………………3.75Kw B 铆接系统 ………………………2.2Kw 3. 涨牙最大系统输出 …………………6.3Mpa 4. 铆接最大系统输出………………………2.5Mpa 5. 油箱容量…………………………………200Kg 6. 液压油牌号………………………………MH46# 7. 涨压拖板移动……………………………150mmX2 8. 涨牙油缸调整……………………………50mmX2 9. 铆接动力头移动…………………………150mmX2 10. 铆接活塞调整 …………………………30mmX2 11. 梯子加工宽度范围 ……………………260-550mm 12. 梯子步距离范围 ……………………260-310mm 13. 铆接模具偏心 …………………………4° 14. 翻边范围 ………………………方管，圆管，矩形管，三角管，椭圆管。 15. 涨牙高度 …………………………1-2mm（可调） 16. 管厚翻边范围 ………………………0.8-2mm 17. 一个工作循环 ………………………0.3-99秒可以调 18. 支撑高度 …………………………270mm 19. 外型尺寸 ……………………………2400mmX1000mmX1750mm 20. 净重 …………………………………2000Kg

# 武汉瑞威特机械有限公司

| 企业地址： | 汉南区幸福工业园三路3号 | 企业邮编： | 430090 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-88167291 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 027-84733947 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.wh-rivet.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jiguozhu@foxmail.com | 联系人： | 朱继国 |
| 企业全称： | 武汉瑞威特机械有限公司 |  |  |

铆接机厂家，生产铆接机，梯子铆接机，数控铆接机，无铆钉铆接机，自冲铆接机，气动铆接机，液压铆接机，径向铆接机，摆辗铆接机，自动铆接机，智能铆接机，非标铆接机，定制铆接机等铆接机设备。

武汉瑞威特机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>玻璃钢梯子铆接机，绝缘梯子挤压机 | 2018年4月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>铝合金梯子铆接机，多头梯子涨牙机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车缸盖铆接机，引擎盖铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>汽车转向球头铆接机，滚铆机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>轮毂轴承铆接机，数控铆接机 | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>扣件铆接机，液压摆辗铆接机BM16-A | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>长行程铆接机，液压径向铆接机JM16-C | 2018年4月16日 |
| 供应 >金属加工设备'>大力钳铆接机，液压径向铆接机 | 2018年4月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关