提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家生产发泡调节剂S530

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 有机化工原料 |
| 发布日期： | 2018年6月11日 |
| 商机联系人： | 袁小姐 |
| 供求电话： | 18621799459 |
| 电子邮件： | 3433428142@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家生产发泡调节剂S530 |

S530产品介绍 S530：为超高分子量的丙烯酸酯类加工助剂，该产品具有超高的溶体强度，并可防止发泡制品泡孔破裂，从而得到均匀泡孔结构的发泡制品，产品广泛用于PVC发泡板、木塑等产品。 一、性能： 1.促进PVC在低温下熔融。 2.超高的分子量和超强的溶体强度。 3.优异的加工性能和良好的制品表面光泽度。 4.尤其适用于>10mm的厚度。 二、基本物理性能： 1.外观：白色粉末 2.堆积密度：0.3-0.7 3.粒度（30目通过率）：≧98% 4.挥发分：≦1.5% 5.特性粘度：11.5-13.0 6.分子量（百万）：>4.0 推荐添加量：型材、管材（0.8-1.0），发泡管材（5.0-6.0），木塑（8.0-10.0）。

# 上海山塑高分子材料有限公司

| 企业地址： | 上海市嘉定区江桥镇华江公路129弄7号J1846室 | 企业邮编： | 201800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18621799459 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 袁小姐 |
| 企业全称： | 上海山塑高分子材料有限公司 |  |  |

上海山塑高分子有限公司主要从事PVC助剂的研发、制造和销售，是长三角最大的发泡调节剂和丙烯酸酯类抗冲改性剂生产基地，公司主导产品为：丙烯酸酯类抗冲改性剂ACR401和超高分子量PVC发泡制品调节剂S90、S530、S100等知名品牌号加工助剂。

上海山塑高分子材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >有机化工原料'>调节剂S100 | 2018年6月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >有机化工原料'>调节剂S90 | 2018年6月11日 |
| 供应 >有机化工原料'>厂家生产发泡调节剂S100 | 2018年4月10日 |
| 供应 >有机化工原料'>发泡调节剂S90 | 2018年6月11日 |
| 供应 >有机化工原料'>发泡调节剂S901 | 2018年6月11日 |
| 供应 >有机化工原料'>厂家生产发泡调节剂S901 | 2018年6月11日 |
| 供应 >有机化工原料'>发泡调节剂S530 | 2018年6月11日 |
| 供应 >有机化工原料'>发泡调节剂S100 | 2018年6月11日 |
| 供应 >有机化工原料'>厂家生产供应发泡调节剂S90 | 2018年6月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关