提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GGC-Z一体化智能蒸馏仪

| 商机面向地区： | 山东 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 商机联系人： | 许华 |
| 供求电话： | 13176110183 |
| 电子邮件： | 3210183525@qq.com |
| 销售信息： | 供应 GGC-Z一体化智能蒸馏仪 |

GGC-Z一体化智能蒸馏仪 该仪器可广泛适用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所，如挥发酚、氰化物、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理。 一体化智能蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程，集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便，节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证，结果准确可靠，回收率达95%以上。 主要技术指标： 加热方式：采用进口远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水），配置隔热系统保证热量流失，是样品受热更均匀。 加热单元：6个,可单孔单控制； 升温时间：5-8min； 蒸馏速度：2-12ml/min； ※蒸馏终点控制：自动侦测蒸馏终点功能，采用压力传感和时间双重控制，蒸馏体积1-500ml±2ml，蒸馏结束后通过灯光报警，自动化程度高； 单炉加热功率：100W-800W（单孔可调）； 最大加热功率：2400W-4800W（可调）； 制冷功率：输入功率≤800W，制冷功率≥2000W； 冷却方式：封闭式内循环回流系统，内置压缩机制冷和风冷，无需外接冷却水源，且冷却区域和加热区域分开隔离制冷效果好，且方便进行清洗； 防倒吸：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能； 接收装置：默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其它器皿接收，托盘可灵活配置； 时间控制：0-200min可调； 蒸馏瓶规格：500mlX6，250 X6 或更多规格可选； 额定电压/频率：220V/50HZ；

# 山东东易日盛仪器有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3210183525@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东东易日盛仪器有限公司 |  |  |

未填写

山东东易日盛仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>AE03型全自动萃取仪 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>HCA100型COD消解仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ST107-1P中药二氧化硫测定仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>中药二氧化硫测定仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ST106-1RW 食品二氧化硫测定仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SEHB-2000一体化万用蒸馏仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>自动蒸发仪7000型 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>GGC-J一体化蒸馏仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>GC-SZ系列水蒸气蒸馏仪 | 2018年6月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关