提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GGC-J一体化蒸馏仪

| 商机面向地区： | 天津 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年6月24日 |
| 商机联系人： | 许华 |
| 供求电话： | 13176110183 |
| 电子邮件： | 3210183525@qq.com |
| 销售信息： | 供应 GGC-J一体化蒸馏仪 |

GGC-J一体化蒸馏仪 用于检测水样中的挥发酚、氨氮、氰化物等项目的蒸馏前处理 技术参数： 1）加热方式：采用远红外陶瓷加热炉(国产），红外线辐射加热、加热功率高、寿命长。（无明火加热、防水）； 2）蒸馏终点控制：时间控制蒸馏终点，自动停止，控制精度±2ml； 3）内置空压机制冷，带冷却水循环系统，无需外接冷却水源；确保冷凝管温度控制在10度以下，以便加速蒸馏； 4）升温时间：5-8min； 5）加热样品数：1-6个，可单孔单控； 6）额定功率：总功率4800W可调； 7）蒸馏速度：8-12ml/min ； 8）防倒吸：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能； 9）时间控制：0-999min可调； 主机一台、15圈冷凝管6只、500ml蒸馏瓶6只、250ml玻璃容量瓶6 只、全不锈钢万用夹6个，时间继电器6套。合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份。

# 山东东易日盛仪器有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3210183525@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东东易日盛仪器有限公司 |  |  |

未填写

山东东易日盛仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>AE03型全自动萃取仪 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>HCA100型COD消解仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ST107-1P中药二氧化硫测定仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>中药二氧化硫测定仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ST106-1RW 食品二氧化硫测定仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SEHB-2000一体化万用蒸馏仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>自动蒸发仪7000型 | 2018年6月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>GC-SZ系列水蒸气蒸馏仪 | 2018年6月24日 |
| 供应 >水处理'>GGC-Z一体化智能蒸馏仪 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关