提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 不锈铁钝化液 （ID4001）

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 其它 |
| 发布日期： | 2018年4月28日 |
| 商机联系人： | 党韶萍 |
| 供求电话： | 18291307134 |
| 电子邮件： | dsp1031358539@qq.com |
| 销售信息： | 供应 不锈铁钝化液 （ID4001） |

产品简介 不锈铁钝化液ID4001是我司自行研究开发的一种新型环保钝化剂，获得国家发明专利保护（专利号：200910260249.5）。本品专为SUS400系类马氏体不锈钢，以提高抗腐蚀能力而开发。属于马氏体材料通用本色钝化的一种新型优质产品。成膜致密、耐蚀性强，处理后的成品不改变颜色和尺寸，品质在同行业中处于领先水平。 特性与优点 · 药液可循环使用，每1kg药水平均可处理10~15平方米表面积。有效降低生产成本； · 工艺操作简单，无特殊的操作环境要求,无毒低腐蚀,一般塑料容器即可使用,设备易于配置 · 本工艺具有性能稳定、表面颜色一致的特点。经本工艺处理以后的产品最佳可抗中性盐雾测试200小时不生锈 · 本品广泛适用于国标1Cr13、2Cr13、3Cr13、SUS416、430、SUS420F等材料的钝化处理，通用性强 应用范围 · 广泛应用于各类SUS400系列国标与非标不锈铁的钝化处理，特别适用于精密小复杂件大面积钝化处理。如螺丝、轴承、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等钝化抗腐蚀处理。 典型性质 凯盟不锈铁钝化液 ID4001 典型数据 测试标准 密度（25℃） 1.03±0.03 比重计 外观 深红色液体 目视 pH值 1.2~1.9 PH数显测试计 使用方法 · 初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在专业人士指引下使用,小批量试作合格再批量生产 · 本品为原液使用,温度为60℃ · 根据工件的表面状况采用适当的方法去除油污（如脱脂剂、除油粉、白电油、碳氢溶剂、洗洁精或我司的“强力除油系列产品”直接清洗）、经过机械抛光的工件使用我司“通用型除腊清洗剂KM0107”清洗除腊；清洁干净后用清水将表面冲洗干净 · 将清洁的工件置于本品中温度60℃浸泡30分钟后,用清水漂洗干净,然后再放到配位处理剂中温度为60~70℃,时间保持10~15分钟后取出,用清水冲洗干净、再用纯净水浸泡1~3分钟后烘干即可包装.若钝化性能要求较高的情况,可适当延长钝化时间效果更佳。 常规工艺流程 待处理工件——除油脱脂—过清水—钝化—二次流动清水漂洗—配位处理—过清水---泡纯净水—烘干或晾干 注:工艺流程可根据实际情况增减 质量指标检验方法: 密度:测量方法 选用量程为1.0-1.1的精密比重仪,精度为±0.01可直接测量。或用量程为1.0-1.1的精密玻璃浮计测量。 pH值的测量： 将本品用精度为±0.01的精密数量pH测量仪直接测量即可。 槽液维护 在钝化过程中，由于钝化液长期处于高温状态因此钝化液中氧化剂会不断消耗以及工件携带物的影响，钝化液的PH值会随着这些因素的产生而有所变化，正常溶液PH值约为1.65，若大于1.9说明溶液中酸值偏低，为使不锈钢在钝化过程中一直保持良好的钝化状态,应及时蒸发钝化液中小量水份并往钝化槽补加ID4001以使槽液的PH值达到工艺指标范围内；或PH大于3.0溶液将不能使用.当PH小于工艺指标时,请及时往钝化液中补充适量的纯水,调整PH值到工艺范围即可. ID4001的消耗量主要取决于不锈钢携带损耗，一般使用寿命为10-15m2/Kg不锈钢表面积。工作液经过长期使用,钝化性能变弱.无论如何补加,钝化质量检验都难以满足,这时应倒掉槽液更换.保持钝化前工件的清洁是有效提高钝化液使用寿命的最佳方式。 溶液的老化失效 实践证明：工作液经过长期使用,当溶液中杂质含量达到极限Fe3+＞9g/L时，钝化性能急剧降低.不管如何补加新液,钝化质量检验都难以满足,这时应倒掉槽液更换新液。 钝化质量检查 · 硫酸铜滴定检验 用8gCuS04+500mLH20+2～3mLH2S04溶液滴入样板表面，保持湿态，如6分钟内不出现铜的析出为合格。 · 盐雾测试 依据QQ-P-35B要求采用5%NaCL溶液连续喷雾测试，根据生锈的时间长短来鉴定钝化膜质量的好坏 健康与安全 根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，严重者及时送医治疗。 本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指导操作.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境。 注意事项 · 本品遇碱盐会产生聚合反应,应注意分开单独存放,勿混合使用。 · 在钝化性能要求较高的场合，建议纯净水中氯离子含量不得超过25PPM。 · 浸泡完毕后,务必将表面洗干净,否则残留的药液会对工件表面产生一定的副作用。 废水处理: · 本品完全不含重金属,因此清洗工件表面后所排出的酸水溶液，为了环保，请使用者将废水集合水池， 然后用石灰、碳酸钠、氢氧化钠中和使PH值为7~8时排放。 · 废水处理参考标准:本品原液消耗NaOH量≈60g/L 储藏与包装 · 本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。本产品不燃烧、不易爆、有腐蚀性、环保 · 25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输

# 东莞市凯盟表面处理技术开发有限公司

| 企业地址： | 相城区阳澄湖镇湘阳路5号 | 企业邮编： | 215131 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18570507168 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2865535396@qq.com | 联系人： | 余楷瑶 |
| 企业全称： | 东莞市凯盟表面处理技术开发有限公司 |  |  |

未填写

东莞市凯盟表面处理技术开发有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>不锈钢酸洗钝化液 (ID4008民乐) | 2018年4月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>不锈铁钝化液 （ID4000新） | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈铁钝化液 （ID4000-2无） | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈铁钝化液 （ID4000-2） | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈铁钝化液ID4000-1 | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈铁钝化液 （ID4000） | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈钢钝化液 （ID3000-A） | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈钢钝化液 （ID3000-1） | 2018年4月28日 |
| 供应 >其它'>不锈钢钝化液 （ID3000） | 2018年4月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关