提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# RJW7103手提式防爆探照灯

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 五金工具 |
| 发布日期： | 2018年5月11日 |
| 商机联系人： | 张正益 |
| 供求电话： | 18957739375 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com |
| 销售信息： | 供应 RJW7103手提式防爆探照灯 |

RJW7103手提式防爆探照灯 适用范围：油田、冶金、铁路、电业、公安、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、、水下及其他工作现场提供移动照明。 RJW7103手提式防爆探照灯 性能特点 本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计，隔爆型最高防爆等级，完全按照国家防爆标准生产，可在各种易燃易爆场所安全工作。 ● RJW7103 选用3只3W大功率正白光LED光源串联使用，光效极高、耗能极少、寿命长达10万h、冷色光、反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高，光斑光色均匀，灯具照射距离可达1500米以上。 ● RJW7103 特制锂电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，一次充电强光可连续工作5h，工作光可连续工作10h以上，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用。 ● RJW7103 外表面经阳极氧化处理，造型轻盈美观，携带有手持、肩挎两种方式，轻触式开关，操作简单方便。 ● RJW7103 进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，密封性能好，可在水下200米内正常工作。 ● RJW7103 人性化的双重电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池剩余电量，充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。 RJW7103手提式防爆探照灯 技术参数： 序号 参数名称 单位 数值 1 额定电压 V 14.8 2 额定容量 Ah 2.2 3 灯泡 工作电压 V 13 电流 强光 A 0.9 工作光 0.3 光通量 强光 lm 800 工作光 300 平均使用寿命 h 100000 4 连续放电时间 强光 h ≥5 .工作光 10 频闪光 100 5 充电时间 h ＜5 6 电池使用寿命 循环 约1000 7 外形尺寸 长 mm 149 直径? 55 8 重量 kg 0.7

# 乐清市齐盛电器有限公司

| 企业地址： | 乐清市雁荡镇上林村新兴路 | 企业邮编： | 325600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18957739375 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 浙江 温州 |
| 公司网站： | www.qishengdianqi.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com | 联系人： | 张正益 |
| 企业全称： | 乐清市齐盛电器有限公司 |  |  |

乐清市齐盛电器有限公司是一家以照明电器、防爆电器、照明灯具为主导，集制造、加工和销售服务为一体的自营科技型企业，承接各类照明工程项目，为所有客户提供专业化的照明解决方案。公司坐落于国家AAAAA级地质公园雁荡山，注册资金50万元，员工人数50余人，工厂面积1600平方米。

乐清市齐盛电器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>JW7623多功能强光防爆电筒 | 2018年5月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>JW7200袖珍防爆强光电筒 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JIW5280便携式防爆探照灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JIW5281轻便式多功能强光灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>IW5510手摇式充电巡检工作灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JW7400多功能磁力强光工作灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JW7620固态强光防爆电筒 | 2018年5月4日 |
| 供应 >五金工具'>JW7301微型防爆电筒 | 2018年5月11日 |
| 供应 >五金工具'>SW2170泛光警示灯 | 2018年5月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关