提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# JW7400多功能磁力强光工作灯

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年5月11日 |
| 商机联系人： | 张正益 |
| 供求电话： | 18957739375 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com |
| 销售信息： | 供应 JW7400多功能磁力强光工作灯 |

JW7400多功能磁力强光工作灯 一、适用范围 本产品适用于适用于网电、铁路、石化、油田及各工矿企业作巡视、检修和抢险等各种易燃易爆场所作移动照明。 JW7400多功能磁力强光工作灯 二、性能特点 1、防爆性能：本产品完全按照国家防爆标准生产,隔爆型最高防爆等级，具有优良的防爆性能及防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作。 2、高效可靠：特制的锂电池，体积小、容量大、无记忆、自放电率低、循环寿命长，是理想的电源选配装置。 3、实用节能： 采用长寿命的固态免维护光源，光效高，平均使用寿命长达100000小时。 4、设计新颖：具有工作光、强光两档光设计，按动按钮可进行自由转换。灯具可根据工作需要在90°范围内调节灯头照射角度， 通过转动调节圈在聚光和泛光间随意调节。 5、方便灵活：可采用手持、磁力吸附、吊挂等多种照明方式，携带方便。 JW7400多功能磁力强光工作灯 三、技术参数 1、额定电压：DC3.7V 2、额定容量：4Ah 3、光源：LED 4、平均使用寿命：≥100000h 5、连续工作时间： 强光：：≥15h 工作光：≥25h 6、充电时间：5h 7、电池使用寿命：约1000次循环 8、外形尺寸：237X93X76mm 9、重量：0.36Kg JW7400多功能磁力强光工作灯 四、品质保证 本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计要求，本产品实行3年保用，光源保用一年，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

# 乐清市齐盛电器有限公司

| 企业地址： | 乐清市雁荡镇上林村新兴路 | 企业邮编： | 325600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18957739375 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 浙江 温州 |
| 公司网站： | www.qishengdianqi.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com | 联系人： | 张正益 |
| 企业全称： | 乐清市齐盛电器有限公司 |  |  |

乐清市齐盛电器有限公司是一家以照明电器、防爆电器、照明灯具为主导，集制造、加工和销售服务为一体的自营科技型企业，承接各类照明工程项目，为所有客户提供专业化的照明解决方案。公司坐落于国家AAAAA级地质公园雁荡山，注册资金50万元，员工人数50余人，工厂面积1600平方米。

乐清市齐盛电器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>JW7623多功能强光防爆电筒 | 2018年5月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>JW7200袖珍防爆强光电筒 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JIW5280便携式防爆探照灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JIW5281轻便式多功能强光灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>IW5510手摇式充电巡检工作灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JW7620固态强光防爆电筒 | 2018年5月4日 |
| 供应 >五金工具'>RJW7103手提式防爆探照灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >五金工具'>JW7301微型防爆电筒 | 2018年5月11日 |
| 供应 >五金工具'>SW2170泛光警示灯 | 2018年5月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关