提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# JW7200袖珍防爆强光电筒

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2018年5月11日 |
| 商机联系人： | 张正益 |
| 供求电话： | 18957739375 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com |
| 销售信息： | 供应 JW7200袖珍防爆强光电筒 |

JW7200袖珍防爆强光电筒 一、概括 JW7200 袖珍防爆强光电筒满足部队、油田、矿井、石化、铁路等工矿企业移动照明需要，,强光连续工作达11小时,弥补了市场上小型照明灯具普遍照明时间不够长的缺点,可在各种易燃易爆场所安全工作. JW7200袖珍防爆强光电筒 二、性能特点 防爆性能:本产品经国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产.本安型防爆等级,采用磁性触发,具有优良的防爆,防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作. 合理配置:高能无记忆的镍氢电池,寿命长,自放电率低,经济环保；1W/3WLED灯泡光效高,具有强光/弱光调配功能；能耗小,使用寿命长.在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用。 工作时间:连续工作时间可达4/8小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用；充电时间仅需4.5小时；一次充满电,可在6个月内随时使用. 适用性强:进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击；防水、耐高温、高湿性能好,可在各种恶劣气候条件下正常工作. 智能保护:电筒内配置有过放、过充及短路保护装置，有效地保护电池、延长电筒使用寿命；智能型充电器设有短路保护和充电显示装置. 灵活方便:本产品外形尺寸Φ42x202mm,重量仅255g,携带十分方便. JW7200袖珍防爆强光电筒 三、技术参数 1、额定电压:3.6V 2、额定容量:2200mAh 3、光源: 工作功率：1/3 工作电流:300/750mA 光通量: 50/120 平均使用寿命:100000h 4、连续工作时间:约4/8h 5、充电时间: 正常使用:4.5h 电池耗尽:5-6h 6、电池使用寿命:约1000次循环 7、外形尺寸: 外径:42mm、长度:202mm 8、重量:255g JW7200袖珍防爆强光电筒 四、品质保证 本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修. 爆标志:ExibIICt6外壳防护等级:IP65

# 乐清市齐盛电器有限公司

| 企业地址： | 乐清市雁荡镇上林村新兴路 | 企业邮编： | 325600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18957739375 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 浙江 温州 |
| 公司网站： | www.qishengdianqi.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3533609011@qq.com | 联系人： | 张正益 |
| 企业全称： | 乐清市齐盛电器有限公司 |  |  |

乐清市齐盛电器有限公司是一家以照明电器、防爆电器、照明灯具为主导，集制造、加工和销售服务为一体的自营科技型企业，承接各类照明工程项目，为所有客户提供专业化的照明解决方案。公司坐落于国家AAAAA级地质公园雁荡山，注册资金50万元，员工人数50余人，工厂面积1600平方米。

乐清市齐盛电器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>JW7623多功能强光防爆电筒 | 2018年5月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>JIW5280便携式防爆探照灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JIW5281轻便式多功能强光灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>IW5510手摇式充电巡检工作灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JW7400多功能磁力强光工作灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >其它'>JW7620固态强光防爆电筒 | 2018年5月4日 |
| 供应 >五金工具'>RJW7103手提式防爆探照灯 | 2018年5月11日 |
| 供应 >五金工具'>JW7301微型防爆电筒 | 2018年5月11日 |
| 供应 >五金工具'>SW2170泛光警示灯 | 2018年5月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关