提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 验收现场专用石材光泽度计

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 光学仪器 |
| 发布日期： | 2018年7月3日 |
| 销售信息： | 供应 验收现场专用石材光泽度计 |

一、验收现场专用石材光泽度计的简介 林上LS192镜向光泽度计是按照国家检定规程JJG 696标准生产的仪器，均采用长寿命光源,重复性好、体积小、精度高、稳定性好。主要适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、陶瓷砖、塑料、纸张、金属等材料的表面镜向光泽度测量。智能统计数据，测试数据跟德国BYK一致。 LS192符合标准：ISO2813，ISO7668，ASTM D523，ASTM D2457，DIN 67530，GB/T9754, GB/T13891，GB/T7706, GB/T8807。仪器各项指标均达到国家JJG 696-2002《镜向光泽度计和光泽度板》计量检定规程中一级工作机的要求。 二、验收现场专用石材光泽度计的技术特点 1、仪器实时测量，即放即测，无需按键，实时显示测量数据。 2、仪器具有环境温度补偿功能，数值稳定，允许长周期校准，无需每次开机进行校准。 3、国家一级机标准，确保通过任何权威计量机构检测。 4、智能统计功能，可以自动统计测量次数，并自动计算出测试数据中的最大值、最小值、平均值、标准差值，直接在显示界面上显示。这个功能可以简快速的分析某个材料不同位置光泽度的均匀性。 5、航空铝材外壳及底座，超好质感；小型设计，便于携带。 6、内置可充电锂电池，仪器超低功耗，充电一次可持续开机使用48小时以上。 7、仪器支持USB传输，专用操作软件，可与电脑联机操作并完成测试报告。 LS191/LS192广泛应用于： 生产制造商：深圳市林上科技有限公司 公司网址：http://www.lstek.cn 产品网站：http://www.lstek.cn/word/wordview_1_1206.html 联系电话：0755-29663669 联系人：胡小姐

# 深圳市林上科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | ls22@lstek.cn | 联系人： |  |
| 企业全称： | 深圳市林上科技有限公司 |  |  |

深圳市林上科技有限公司(Shenzhen Linshang Technology Co.,Ltd. www.lstek.cn ) 成立于2008年6月16日。成立伊始，公司就坚持自主研发，打造自主品牌的发展道路。2010年“Linshang”商标注册成功，目前公司自主研发的产品已经获得六项国家专利,国家高新技术企业证书。公司专注于光学仪器仪表行业。

深圳市林上科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>林上LS200刻度尺玻璃测厚仪 | 2018年5月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>高精度数码玻璃测厚仪林上LS210 | 2018年5月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>半透明材料透光率仪林上LS117 | 2018年5月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>隔热涂料透过率测试仪林上LS183 | 2018年5月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>林上LS108H有机材料面板透过率测试仪 | 2018年5月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>林上镜片透过率测量仪LS108D | 2018年4月19日 |
| 供应 >仪器/仪表'>眼镜镜片防蓝光测试仪林上LS108 | 2018年5月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>镜片透过率测试仪林上LS108A | 2018年5月3日 |
| 供应 >光学仪器'>林上玻璃可见光透过率测试仪LS116 | 2018年5月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关