提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 背贴止水带 河北途顺天然橡胶止水带

| 商机面向地区： | 河北 衡水市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 橡胶 |
| 发布日期： | 2018年5月17日 |
| 商机联系人： | 白女士 |
| 供求电话： | 13313087273 |
| 电子邮件： | 2663546334@qq.com |
| 销售信息： | 供应 背贴止水带 河北途顺天然橡胶止水带 |

河北途顺橡胶制品有限公司专业生产橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁支座、桥梁伸缩缝等水利配套产品，拥有先进的生产及检测设备和多支专业的施工安装队伍，在为广大客户供应优质产品的同时并可提供施工技术指导，支座更换产品安装及工程后期的养护、维修、更换等业务。拥有雄厚的技术力量，精干的员工队伍，先进的生产系统和管理体系，拥有先进的设备，健全的质检机构和完善的售后服务，从而确保了产品质量的可靠性，产品在公路、铁路、水利、市政、电厂等工程中得到广泛使用，我们继续坚持“合作、开拓、务实、奉献”的精神与各界朋友协力合作，为我国的交通事业和经济腾飞而奋力前进！ 背贴式橡胶止水带以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。背贴式橡胶止水带根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45℃-＋60℃。当温度超过70℃，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。 背贴式橡胶止水带作用与原理 背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。 背贴式橡胶止水带技术标准 我公司生产的背贴式橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。 因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10℃－+30℃，相对湿度在40%－80%。背贴式橡胶止水带适用范围：应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。 1.背贴式橡胶止水带的应用范围： 外贴（背贴）型橡胶止水带作为防水板的辅材，可广泛应用于地下室、地铁隧道、公路和铁路隧道工程的防水及水坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的混凝土构筑物底板或壁板外侧（构筑物迎水面）的防水及防渗。 2.施工生产的的原理： 实际应用中主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点，结构物的背贴式止水带也可作为普通止水带使用，应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土结构成为一体的基础工程中，解决缝隙处的渗漏水问题背贴式止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。外贴式止水带是防水板后的第一道防水层，对于隧道渗水的预防至关重要。 3.具体的施工方法： 方法1、在止水带背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求，木模板应与外墙整体模板连成一体，以防浇筑混凝土时木模板发生位移、漏浆，失去止水作用。同时用212in（lin=25mm）双帽钉将外贴式橡胶止水带与木模板固定，将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位，每隔200mm钉双帽钉一个。安装好的止水带应平整，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度达到设计强度的80%以上方可拆模。 方法2、在止水带背面砌筑2400mm厚砖墙作为外模，砖墙的宽度和长度应满足止水带安装的要求，砖墙应与外墙整体模板（钢模、竹模等）连接成一体，以免浇筑时漏浆，失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片（粘贴于砖墙内侧抹灰层之上，要牢固）然后再将橡胶止水带与其用401防水胶粘贴牢固。 序号 检验项目 指标 1 断裂拉伸强度MPa,常温≥ 16 2 扯断伸长率，％，常温≥ 550 3 撕裂强度，kN／m≥ 60 4 不透水性，30min无渗漏 0.3MPa 5 低温弯折，≤ -35 6 加热伸缩量,mm 延伸 < 2 收缩 < 6 7 热空气老化 80℃X168h 断裂拉伸强度保持率，％ ≥ 80 扯断伸长率保持率，％ ≥ 70 100％伸长率外观 无裂纹 8 耐碱性110％Ca(OH)2 常温x168h) 断裂拉伸强度保持率，％ ≥ 80 扯断伸长率保持率，％ ≥ 90 9 粘合性能 自基准线的偏移及剥离长度在5mm以下，且无有害偏移及异状点 联系人：白云 联系电话/微信：13313087273 电话：0318-2135657 欢迎咨询！

# 河北途顺橡胶制品有限公司

| 企业地址： | 滨湖新区彭杜乡王许庄 | 企业邮编： | 053000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18331835955 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0318-2135657 | 公司所在地： | 河北 衡水市 |
| 公司网站： | http://www.tushunxj.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 3098823108@qq.com | 联系人： | 候女士 |
| 企业全称： | 河北途顺橡胶制品有限公司 |  |  |

河北途顺橡胶制品有限公司专业生产橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁支座、桥梁伸缩缝等水利配套产品.

河北途顺橡胶制品有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >橡胶'>止水带 钢板 止水带 中埋式 途顺橡胶 | 2020年5月18日 |
| --- | --- |
| 供应 >橡胶'>温州市MZL160型桥梁伸缩缝 | 2019年8月28日 |
| 供应 >橡胶'>80型桥梁伸缩缝胶条安装指导 | 2019年8月6日 |
| 供应 >橡胶'>GYZ橡胶支座 河北途顺橡胶垫块 | 2018年5月17日 |
| 供应 >其它'>伸缩缝 GQF-C型桥梁伸缩缝河北途顺 | 2018年5月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关