提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# VKD233D-HA6替代RH6015C

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |
| 发布日期： | 2018年5月11日 |
| 商机联系人： | 许生 |
| 供求电话： | 18898582398 |
| 电子邮件： | zes1688@163.com |
| 销售信息： | 供应 VKD233D-HA6替代RH6015C |

产品型号：VKD233D-HA6 产品品牌：VINTEK/元泰 封装形式：SOT23-6 产品年份：新年份 联 系 人：许先生 联 系 QQ：1918885898 461366748 联系手机：18898582398 台湾元泰原厂直销，原装现货具有优势！工程服务，技术支持，让您的生产高枕无忧。 单键按键触摸检测 IC 概述 VKD233D-HA6 TonTouch™ 是单按键触摸检测芯片，此触摸检测芯片内建稳压电路，提供稳定的电压给触摸感应电路使用，稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求，此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计，触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内，低功耗与宽工作电压，是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点 ● 工作电压2.4～5.5V ● 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 ● 内建低压重置（LVR）功能 ● 工作电流 ＠VDD＝3V，无负载 低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA ● 最长响应时间大约为低功耗模式220ms ＠VDD＝3V ● 可以由外部电容（1～50pF） 调整灵敏度 ● 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关 ● 提供低功耗模式 ● 提供输出模式选择（TOG pin） 可选择直接输出或锁存（toggle）输出 ● 提供最长输出时间约 16秒（±50％） ● Q pin 为 CMOS 输出，可由（AHLB pin）选择高电平输出有效或低电平输出有效 ● 上电后约有0.5秒的稳定时间，此期间内不要触摸检测点，此时所有功能都被禁止 ● 自动校准功能 刚上电的8秒内约每一秒刷新一次参考值，若在上电后的8秒内有触摸按键 或8秒后仍未触摸按键，则重新校准周期切换为4秒 ● 此篇产品叙述为功能简介，如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取！ 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键

# 深圳群芯微电子科技有限公司

| 企业地址： | 广东省深圳市福田区振兴路东方时代广场A19 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18898582398 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0755-27912655 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | zes1688@163.com | 联系人： | 许先生 |
| 企业全称： | 深圳群芯微电子科技有限公司 |  |  |

深圳群芯微电子科技有限公司(Shenzhen group core Microelectronic Technology Co., Ltd.)成立于2003年，是一家从事各类电子元器件配套服务，销售及代理各品牌IC的专业公司。公司的产品主要用于大小家电、医疗保健、运动机械、衡量器、钟表、LCD显示模块、数码 伴侣、玩具、礼品等各类工业和民用电器产品上.“诚信双赢、坚守品质、客户至上”是我们的宗旨。

深圳群芯微电子科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电子元件/组件'>16通道触摸开关IC VKD1016L | 2018年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD233DB单键电容触摸芯片 TTP | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>TTP丝印打233DH替代RH6015C | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD233D-BA6 单键触摸检测IC | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD TTP233DHA6触摸按键模块 | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>ttp233d-ha6单键触摸IC | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>原装正品VKD223-BA6单触摸键IC | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD233D-HA6 单通道触摸IC | 2018年5月11日 |
| 供应 >电子元件/组件'>单按键触摸IC VKD233D BA6 | 2018年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关