提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# PBT美国杜邦S650FR 未增强阻燃

| 商机面向地区： | 广东 东莞 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 塑料 |
| 发布日期： | 2018年6月12日 |
| 商机联系人： | 蒋经理 |
| 供求电话： | 13549232960 |
| 电子邮件： | changho2007@163.com |
| 销售信息： | 供应 PBT美国杜邦S650FR 未增强阻燃 |

PBT美国杜邦S650FR 未增强阻燃 PBT美国杜邦S650FR 未增强阻燃 纯树脂阻燃级PBT美国杜邦(Dupont) S650FR 未增强阻燃等级，一般用途； （PBT）的特性与应用 1、PBT的特性 a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）； b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140℃（户外长期老化性也很好）； c、耐溶剂性：无应力开裂； d、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）； e、电气性能： 1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电器零件的理想材料）； 2、介电系数：3.0-3.2； 3、耐电弧性：120s f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。 2、PBT的应用（通常指改性品种）； a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）； b、汽车： 1、外装零件：主要有转角格珊、发动机放热孔罩等； 2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀； 3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。 （PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用） c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求） 三、PBT塑料的粘接： 根据不同需要，可以选择以下粘合剂： 1. TG-3200：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，但粘接速度慢，胶水通常要1天或几天时间才能固化完毕。 2. TS-8602瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PBT，但胶层硬脆，不耐水。 3. TE-9270类，双组分胶，胶层柔软，适合PBT大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。 4.TE-9249类胶：双组分胶，耐高温。 5.sili-1706:单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有优秀的防水，防震粘合剂，耐高低温， 1-2mm厚度的话，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。 PBT的工艺特点 PBT注塑之前一定要在110～120℃的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250～270℃，模温控制在50～75℃为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275℃或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。[2]

# 东莞市昌弘晟塑料有限公司

| 企业地址： | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场 | 企业邮编： | 523623 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13549232960 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0769-87795039 | 公司所在地： | 广东 东莞 |
| 公司网站： | http://www.chs2007.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | changho2007@163.com | 联系人： | 蒋先生 |
| 企业全称： | 东莞市昌弘晟塑料有限公司 |  |  |

昌弘晟公司与众多全球知名化工公司建立战略合作关系，长期致力于将国际最新产品与先进的科技成果引入中国。我们拥有丰富的材料经验，能为你材料选型、产品加工提供专业的技术服务。

东莞市昌弘晟塑料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >塑料'>PC/ABS沙比克C2950 | 2018年8月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >塑料'>PBT（防火）美国杜邦SK655FR | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>PBT(代理）美国杜邦SK643FR | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>PBT美国杜邦SK645FR（加纤阻燃） | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>PBT(阻燃）美国杜邦SK695FR | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>100ST（超韧 ）杜邦100ST | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>PA66 沙伯基础 RFL-4036 | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>ST801(代理）PA66杜邦ST801 | 2018年8月10日 |
| 供应 >塑料'>Q胶（代理）台湾奇美K胶 PB-5903 | 2018年8月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关