提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# SBS改性沥青防水涂料

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 防水材料 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 商机联系人： | 戴雷燕 |
| 供求电话： | 13268343062 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com |
| 销售信息： | 供应 SBS改性沥青防水涂料 |

二、产品特点： 1、冷施工、表干快、施工简单、工期短等； 2、防水性能和抗老化性能好； 3、能形成涂层无接缝的防水膜。 三、适应范围 ： 适用于各种屋面、地下、卫生间等建筑物防水、防渗、防腐等工程。 四、性能指标 ： 固 含 量:%,≥43 低温柔性:℃,-10-15 耐 热 性:℃,80 不透水性:MPa,0.1,30min不透水 粘结强度:≥0.2 延 伸 性: mm无处理≥ 5,热、紫、碱≥ 3.5 耐 碱 性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d 耐 酸 性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d 干燥时间:h,≤ 表干≤2,实干≤10 五、包装与储存 ： 1、包装:铁桶或塑料桶包装,规格为每桶2~45kg。 2、贮存:5~35℃为宜,置于阴凉干燥处,储存期6个月。 3、运输:可用铁路、船舶、汽车等运输;严防日晒、碰撞、远离火源。 六、施工方法 ： 如需胎布增强时,建议一布四涂。 1、基面处理:基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。 2、涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。 3、应待前一遍涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。 4、铺设胎体增强材料时,屋面坡度15%应垂直屋脊铺设。 5、胎体长边搭接宽度不应

# 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

| 企业地址： | 白云区良田工业园仁和北街316 | 企业邮编： | 510550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13268343062 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 020-62928799 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzadis.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com | 联系人： | 戴雷燕 |
| 企业全称： | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |  |  |

广州爱迪斯建筑材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的稳步快速发展的专业化新型防水建材企业，其座落在广东的省会城市——广州市白云区

广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>环氧基硅烷改进型浸渍液 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >防水材料'>单组份水性聚氨酯防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>单组份聚氨酯密封胶 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>单组份水固化聚氨酯防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>彩色钢结构专用防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>瓷砖强力粘结剂（背涂胶） | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>RG聚合物水泥基防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>湖南JRK三防一体化弹性防水防腐涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>JJ91硅质密实剂 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关