提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 16通道触摸开关IC VKD1016L

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |
| 发布日期： | 2018年8月9日 |
| 销售信息： | 供应 16通道触摸开关IC VKD1016L |

产品型号：VKD1016L 产品品牌：VINTEK/元泰 封装形式：SSOP28 产品年份：新年份 联 系 人：许先生 联 系 QQ：1918885898 联系手机：18898582398 台湾元泰原厂直销，原装现货具有优势！工程服务，技术支持，让您的生产高枕无忧！ 量大价优，保证原装正品。您有量，我有价！ 概述 VKD1016L TonTouchTM IC是一款使用电容感应式原理设计的触摸芯片。此芯片内建稳压电路供触摸传感器使用，稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接，主要应用是以取代机械开关或按钮,此芯片可以独立支持8个触摸键或16个触摸键. 特点 ● 工作电压：2.4V~5.5V（启用内建稳压电路） ● 2.0V~5.5V（禁用内建稳压电路） ● 可外部选择启用/禁用内建稳压电路功能 ● 待机电流 3V电压，低速采样率8Hz的睡眠模式下： ● 启用内部稳压器，待机电流 => 16键模式下典型值2.5uA => 8键模式下典型值2.0uA ● 禁用内部稳压器，待机电流 => 16键模式下典型值2.5uA => 8键模式下典型值2.0uA ● 提供Option选择8键或16键模式. ● 提供8个直接输出独立端口,仅限于8键直接输出模式下 ● 具有两种串行输出方式，可以应用在8个和16个键模式 包括2-线串行模式和I2C通讯模式 ●VKD1016L为I2C输出通讯 ●VKD1016B为2线串行输出通讯 ● 8个直接输出端口可以选择不同输出类型（CMOS/OD/OC具有高/低电平有效） 2-线串行模式可option选择高电平有效或低电平有效 ● 提供option选择多键或单键有效功能 ● 提供两种采样率，睡眠模式下采样率8Hz，快速采样率 64Hz ● 具有Option选择有效键最大输出时间大约为80秒. ● 灵敏度可由外部电容（1~50pF）调节 ● 上电后需要0.5秒稳定时间 ● 在此期间内请勿触摸按键面板，所有的功能触摸也无效. ● 自动校准 当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为4.0秒 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键 此资料为产品概述，可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ：191 888 5898

# 深圳群芯微电子科技有限公司

| 企业地址： | 广东省深圳市福田区振兴路东方时代广场A19 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18898582398 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0755-27912655 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | zes1688@163.com | 联系人： | 许先生 |
| 企业全称： | 深圳群芯微电子科技有限公司 |  |  |

深圳群芯微电子科技有限公司(Shenzhen group core Microelectronic Technology Co., Ltd.)成立于2003年，是一家从事各类电子元器件配套服务，销售及代理各品牌IC的专业公司。公司的产品主要用于大小家电、医疗保健、运动机械、衡量器、钟表、LCD显示模块、数码 伴侣、玩具、礼品等各类工业和民用电器产品上.“诚信双赢、坚守品质、客户至上”是我们的宗旨。

深圳群芯微电子科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电子元件/组件'>VKD233DB单键电容触摸芯片 TTP | 2018年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>TTP丝印打233DH替代RH6015C | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD233D-BA6 单键触摸检测IC | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD233D-HA6替代RH6015C | 2018年5月11日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD TTP233DHA6触摸按键模块 | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>ttp233d-ha6单键触摸IC | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>原装正品VKD223-BA6单触摸键IC | 2018年8月9日 |
| 供应 >电子元件/组件'>VKD233D-HA6 单通道触摸IC | 2018年5月11日 |
| 供应 >电子元件/组件'>单按键触摸IC VKD233D BA6 | 2018年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关