提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 液压油箱冷油机冷水机

| 商机面向地区： | 江苏 昆山 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 其它 |
| 发布日期： | 2018年6月11日 |
| 销售信息： | 供应 液压油箱冷油机冷水机 |

应用范围 1.CNC机床的机械主轴、电主轴； 2.CNC机床、油压机及各类机械设备的液压站、润滑站； 3.放电加工设备的加工液冷却； 4.减速箱的润滑、冷却系统， 如：德国ZF减速箱、意大利BF减速箱及自制减速箱、齿轮箱等。 （二）、功能及特性 1.具有“固定温度”和“室温同调”两种控制方式，用户可根据实际需要任意选择； 提供多种保护功能和无源报警端子，将故障信号反馈给机床的CNC数控系统，对机床实施保护，避免机床损坏； 2.提供机外启动端子，易于实现机床与油冷机的联动控制； 3.防止CNC机床的主轴因油温变化而影响加工精度； 4.防止CNC机床的主轴中心偏移或热变形，延长机床使用寿命； 5.防止油温过高引起油质恶化，保持油粘度特性，稳定油压，避免油震。 选型方法：选型与应用指南 （一）、精密油冷却机与主轴及液压系统的连接方式： 注：1、精密油冷却机应使用在通风良好，无粉尘和腐蚀性气体，设备四周无杂物的场所。 2、精密油冷却机与机床设备连接时，建议在油路系统加装过滤器，安装位置详见上图。 （二）、选型方法： 1.主轴冷却用精密油冷却机选型方法： （1）、油温：主轴冷却油温应在20～30℃左右（环境温度约30℃）； （2）、油压：主轴冷却需要的供油压力在0.3～0.5MPa左右； （3）、主轴发热功率的计算： P热=P电机●η P热――――主轴发热量kW P电机――――主轴电机功率kW η――――主轴热损失效率 对于一般机械主轴可按热损失η=5～8%来计算； 对于高速电主轴可按热损失η=20～30%来计算。 示例：某机床主轴电机的功率为22kW，系普通机械主轴，试估算机床主轴的发热量： P热=22x（5%～8%）=1.1～1.76kW 通过查油冷机曲线图： MCO-20C在油温30℃，环境温度30℃时的制冷量为1.9kW，大于主轴发热功率1.76kW，满足要求；在供油压力为0.3MPa时，流量为16L/min。 2、液压站选用精密油冷却机选型方法： （1）、油温：液压站油温应工作在30～50℃左右(环境温度约30℃)； （2）、油压：液压站冷却循环所需要的供油压力在0.3～0.5MPa左右； （3）、根据液压站油泵功率计算发热功率： P热=P电机●η1●η2●η3 P热――――发热量kW P电机――――液压站电机总功率kW η1――――轴效率，取值70%～80% η2――――电机的载荷比，根据不同工况取值 η3――――热损失效率，取值70%～85% 对于液压泵连续工作在高压状态的液压站，估算时η值取上限值。 例：某液压站油泵功率为9kW，工作20分钟，停机（或低压待机）10分钟，则发热量为： P热=P电机●η1●η2●η3=9×80%×（20/30）×80%=3.84kW （4）、根据油箱的油温上升速率推算发热功率 P热=CP●ρ●Vs●ΔT/t P热发热功率kW 1kW=860kcal/h，1kcal/h=1.16×10-3kW CP定压比热容kJ/kg●℃，液压油的定压比热容1.9674kJ/kg●℃ ρ比重（密度）kg/L，冷却用油的比重为0.876kg/L Vs总油量L ΔT温升℃ t时间S 例：一个液压站总油量为200L，正常工作时10分钟油温从25℃升到了35℃。则液压站的发热量为： P热=CP●ρ●Vs●ΔT/t=1.9674×0.876×200×（35-25）/（60×10）=5.745kW 根据冷却机的选型原则：精密油冷却机的制冷量应大于发热量的20～30%。 故选用：制冷量为7kW的油冷却机。 （三）、管道阻力计算方法 当油管路尺寸已确定后，请按下列计算式算出管道阻力。 管道阻力：△P=0.595×ν×Q×L/D4 （用于普通液压油、润滑油) 1.P：管道阻力（MPa） ν：油液运动粘度（mm2/s）Q：流量（L/min） L：管道长度（m）D：管道内径（mm） 冷却能力 Cooling capacity KCAL/H 7000 9000 12000 15000 22500 30000 W 8160 10500 13980 17480 26220 34950 BTU/H 28000 36000 48000 60000 90000 120000 温度控制 Temp. controller F 固温型 (设定范围 5~50°C)Fixed temperature control D 差温型 (室温追纵型 ，设定范围 -10 ~ +10°C ) Differential temperature control type H 低温加热型(低温加热,高温降温型,设定范围5~50°C)Low-temperature heating type 使用范围 Use range 室温Ambiet temp °C 10 ~ 40°C 油温Oil temp °C 5°C≤Oil temp ≤ 50°C 电 源Power source 3Φ 380 ~ 415V 50Hz 压缩机 Compressor (w) 2480 3000 3750 4500 6750 9000 泵 浦Pump 流量(L/min) 30 40 40 60 83 135 功 率(W) 750 750 1500 1500 2200 2200 进出口管径 进口inlet PT 3/4" PT 1.2" PT 1.2" PT 1" PT 1.2" PT 1.2" 出口outlet PT 3/4" PT 1.2" PT 1.2" PT 1" PT 1.2" PT 1.2" 冷 媒 Refrigerant R22 or R407C 噪 音 Noise dB (A) ≤60dB(A) 散热方式Cooled way 风冷 Air-cooled

# 苏州奥德机械有限公司

| 企业地址： | 五联村228号 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13584960340 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 昆山 |
| 公司网站： | http://www.szdryl.com | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | jsutcu@163.com | 联系人： | 吴凯明 |
| 企业全称： | 苏州奥德机械有限公司 |  |  |

未填写

苏州奥德机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >锅炉及动力设备'>平板硫化机专用模温机,导热油加热器 | 2018年6月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >锅炉及动力设备'>化工反应釜反应罐电加热导热油锅炉 | 2018年6月11日 |
| 供应 >工业设备'>PVC生产线温控模温机水温机 | 2018年6月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关