提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 爱迪斯HB-V 改进型桥面防水涂料

| 商机面向地区： | 广东 广州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 防水材料 |
| 发布日期： | 2018年8月8日 |
| 商机联系人： | 何嘉新 |
| 电子邮件： | 864595774@qq.com |
| 销售信息： | 供应 爱迪斯HB-V 改进型桥面防水涂料 |

产品介绍： HC-205 HB-V 改进型桥面防水涂料是一种高分子复合材料，采用使用石油沥青或进口使用沥青为主要原料，配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料，再掺加大剂量的高分子聚合物进行改性，生产的一种新型桥面改进型防水涂料. 产品特性 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即达到防水效果。 3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。 4、该涂料耐高温可达180℃，耐低温达-35-50℃ 适用范围 适用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。 技术指导 主要技术指标（执行JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的). 使用方法 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。 2、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象，表面平整度应符合桥梁规范要求。 3、防水基层应干净、干燥、无积水。 4、基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。 5、防水层施工步骤：（以三涂为例） A）涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。 B）大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积满刷地一遍涂料。 C）第一遍涂料实干后即可涂第二遍涂料。 D）第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。涂料用量：厚度一般0.5mm-0.7mm，用量约0.7-1.0KG. 正常用量 1、施工温度在0--35℃为宜，雨天、冰冻期不宜施工。 2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。 3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0℃以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。 包装 50公斤/桶（塑料桶）、200公斤/桶（铁桶）

# 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

| 企业地址： | 白云区钟落潭镇良田仁和北街316号 | 企业邮编： | 510000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18922703692 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 020-62928799 | 公司所在地： | 广东 广州市 |
| 公司网站： | http：//www.gzadis.com/ | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 864595774@qq.com | 联系人： | 苏舒 |
| 企业全称： | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |  |  |

爱迪斯防水，让生活更完美

广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>PB型聚合物改性沥青防水涂料 | 2018年8月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >防水材料'>BMP-3溶剂反应型路桥防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>BBC-251道桥用改性沥青防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>ADS反应型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>高渗透JBS道桥专用防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>HC-206 HUG-13桥面防水剂 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>爱迪斯HUT-1反应型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>爱迪斯FYT-2聚合物桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>爱迪斯FYT-1改进型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关