提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 超精密高速攻钻铣电主轴德国高转速电主轴

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年7月5日 |
| 商机联系人： | 龚生 |
| 供求电话： | 18922989930 |
| 电子邮件： | 936815907@qq.com |
| 销售信息： | 供应 超精密高速攻钻铣电主轴德国高转速电主轴 |

F100-H536.101 S11W2精密高速攻钻铣电主轴是德国阿弗雷德翌格尔（Alfred Jager GmbH）公司生产的一款直径为100mm法兰电主轴，可在加工中心、切削机床、雕刻机等设备使用，对硬度刚度较高的工件进行高精度的打磨抛光，能极大的满足客户的多样化加工需求，提高加工效率。该电主轴额定功率为5.5KW，功率可达12KW，额定转速高达36000rpm，主轴采用HSK-E40刀柄，对于刀具的夹持范围可达16mm，在精度控制方面，德国JAGER继承了欧美电主轴的一贯优势--加工精度高，JAGER主轴的内部椎体径跳保持在1μ以内，是高精度加工的选择！ 在欧洲地区我们德国Jager与著名铣床品牌德国imes-icore公司、德国DatronAG公司、德国Lang、瑞士ABB机器人、瑞士史陶比尔Staubli机器人、希腊GIZELIS机器人等众多机器人集成厂商建立了良好的合作伙伴关系！（更多关于欧洲机器人的资讯，您还可以扫描下方二维码关注德国Jager电主轴微信公众号） 与F100-H642.02 S11W2V自带编码器高速钻攻铣电主轴相比，该电主轴同样可以满足对高速高精度加工要求，且成本也更加优惠！ F100-H536.101 S11W2 F100-H642.02 S11W2V 主轴直径 100mm 100mm 主轴转速 36000rpm 42000rpm 额定功率 5.5KW 10KW 是否带编码器 否 是 加工模式 高速 高速／低速 刀柄型号 HSK-E40 HSK-E32 德国Jager电主轴雕铣机运用领域： ◆3C产业：金属框架、金属按键、玻璃屏等雕铣打磨； ◆汽车工业：轮胎模具、车灯模具、汽车车桥、发动机、喷油嘴、车体内饰仪表板等雕铣打磨； ◆软材加工：PCB钻孔、分板、IC卡铣槽、家具、铝合金、铜材、石墨、复合材料等加工。 德国Jager电主轴应用领域 ●磨削技术 多样化的磨削应用需要高灵活度的电主轴系统，Jager高速电主轴可以提供多样化安全高精度的应用。 ●医疗技术 在医疗领域的现代铣削技术可以在最小的空间内实现全自动化生产。 ●工具和模具制造 工具和模具在制造业具有特殊的地位，每个工件都需要。这种应用通常非常复杂，需要高可靠性和灵活性的电主轴系统。 ●工业机器人 加工材料已经在用有电主轴系统的机器人。我们关注于高精度，如果你关注重量，体积及轴承的刚性，Jager电主轴是你的正确选择。 ●半导体行业——PCB印刷电路板加工。 半导体线路板的制作是很复杂的顺序生产，每一个步骤都需要彼此协调。 东莞市臻上机电设备有限公司作为德国Jager电主轴在中国的授权代理商，秉承“品质至臻、诚信至上”的经营作风，以“为顾客创造价值”的经营理念，为客户提供全面的售前、售中、售后技术支持和服务，竭诚欢迎各界人士垂询惠顾，精诚合作，互利共赢。东莞臻上郑重承诺以上德国Jager产品质量1年（轴承2000小时）内保修。

# 东莞臻上机电设备有限责任公司

| 企业地址： | 东莞市万江区金曲路1号中创汇产业园三栋一楼 | 企业邮编： | 523000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18922989930 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0769-89026342 | 公司所在地： | 广东 万江 |
| 公司网站： | http://www.zsjd0769.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 936815907@qq.com | 联系人： | 龚生 |
| 企业全称： | 东莞臻上机电设备有限责任公司 |  |  |

东莞市臻上机电设备有限公司专业服务于自动化领域，从事自动化产品的技术支持、销售及系统集成、控制系统的开发和销售。公司主要产品德国Alfred Jager（阿弗雷德翌格尔）高速电主轴，冷却系统,真空步进电机、高低温步进电机等多个系列的标准产品。东莞臻上机电技术有限公司欢迎您致电垂询！

东莞臻上机电设备有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电动机'>真空电机10*-3Pa步进电机耐低温马达 | 2018年7月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >电动机'>高低温马达 -60℃低温步进电机 | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>机器人机械手雕铣应用电主轴德国高速电主轴 | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>印制电路板PCB加工电主轴德国高速电主轴 | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>雕刻机雕铣机精雕机电主轴德国jager | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>牙科义齿精雕机电主轴德国高速电主轴 | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>德国数控加工中心高效高精度电主轴 | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>德国去水口毛刺高速磨削打磨电主轴 | 2018年7月5日 |
| 供应 >工业设备'>德国jager深孔微细钻铣加工电主轴 | 2018年7月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关