提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 吊顶式新风换气机一体机

| 商机面向地区： | 山东 德州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 风机/排风设备 |
| 发布日期： | 2018年8月3日 |
| 商机联系人： | 甜甜 |
| 供求电话： | 18769455027 |
| 电子邮件： | 293682023@qq,com |
| 销售信息： | 供应 吊顶式新风换气机一体机 |

吊顶式空调机组（Ceiling air conditioning units），它是由混风段、过滤段、表冷段、加湿段、风机段组成，由冷冻水经蒸发器蒸发，通过风机进行换热转换而成。 西谷系列吊顶式空调机组制冷量从14800Kca/h至155000Kca/h等10种规格共8种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。如各类宾馆、商场、机场、医院、工厂、科研单位等舒适性场所。在安装方面它有三种类型可供选择风冷冷风型、风冷热泵型、风冷全新风型。 吊顶式空调机组KD系列吊顶式空调机组 是中央空调末端系统吊装式空气处理机组。可对空气进行过滤、降温去湿、加热、等及引入新风，适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方，特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格，风量从1500到15000m3/h，冷量从7.8kw到277.3KW。 机组外观为乳白色，自带尼龙过滤网。换热器采用铜管串高效铝翅片，经机械胀管后，换热效果显著。 特点 结构紧凑，体积较小，适合安装于顶棚内吊装，减少安装空间。 有多种送回风方式，有全新风引入功能，能够有效改善空气品质。 设有独立的防冷桥和密封措施。 设有多重安全保护。 微电脑控制，故障的自我诊断功能，有线控和远程控制可供选择，安装方式灵活，维修保养方便. KD系列吊顶式空调机组 是中央空调末端系统吊装式空气处理机组。可对空气进行过滤、降温去湿、加热、等及引入新风，适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方，特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格，风量从1500到15000m3/h，冷量从7.8kw到277.3KW。 机组外观为乳白色，自带尼龙过滤网。换热器采用铜管串高效铝翅片，经机械胀管后，换热效果显著。 机组的安装 1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内，冷凝水管侧允许偏低千分之五，但不允许偏高，以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装于维修空间。 2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封，且水封要有足够的高度。 3.表冷器接水管为下进上出，在进水口处应加装截止阀、过滤器。 4.鱼机组链接的风管需柔性链接，与机组链接的水管应采用绕性接管，接管时扭力不应过大，以免损失换热器。且管路须有单独支撑，重量大的由电机组承受。 5.机组供电电源为380V、50Hz。电源符合要求方可与电机相连，接通电源后，应检查风机转向是否正确，如反转，应停机将电源相序改变。 6.风机电机应有良好的接地，另须有过载，过热、缺项等其他可靠保护。 机组的运行及维护 1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水，其工作压力不超过1.6Mpa。 2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。 3.机组出水管装有排气阀，首次运行及冷热转换前须打开放气阀，排净换热器及管路内的空气，以免影响换热效果。机组夏季共冷水温度不低于5℃，冬季供热温度不应高于80℃。 4.冬季严寒地区级全新风机组开机制热时，应先开加热器5-10分钟，再启动送风机，防止大量冷空气在换热器内形成冰塞；停机时应先关闭新风阀，后关闭加热器，最好关闭送风机。 5.机组在冬季长期不用时，应将盘管内存水排空，并用压缩空气吹干，如存水不能吹干净，应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行，应保证管内有热水循环，以防锈、防冻。除冬季外，换热器在其他季节停用时，也应将换热器充满水，以减少侵蚀。 6.过滤器应定期清洗，以保证机组使用效果，如发现风量减小，一般为过滤器积尘过多所致。 7.机组运行一个月后，应检查吊装紧固螺栓有无松动现象。 机组运行二至三年后，应进行全面保养，清楚换热器管内水垢，用压缩空气或水清洗换热器翅片。风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油。 组运行二至三年后，应进行全面保养，清楚换热器管内水垢，用压缩空气或水清洗换热器翅片。风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油。

# 德州格凌环境科技有限公司

| 企业地址： | 山东省德州市经济开发区三八路董子文化街 | 企业邮编： | 253000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18769455027 | 所属行业： | 家用电器 |
| 公司传真： | 0534-2787318 | 公司所在地： | 山东 德州市 |
| 公司网站： | http://www.gelingair.com/ | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2936822023@qq.com | 联系人： | 田女士 |
| 企业全称： | 德州格凌环境科技有限公司 |  |  |

未填写

德州格凌环境科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >风机/排风设备'>立柜式新风换气机 | 2018年8月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >风机/排风设备'>吊顶式新风换气机 | 2018年8月3日 |
| 供应 >风机/排风设备'>家用新风换气机静音型家用空气净化换气机 | 2018年7月25日 |
| 供应 >风机/排风设备'>超薄型送风机实现薄型化节省安装空间 | 2018年7月26日 |
| 供应 >风机/排风设备'>吊顶式新风换气机适用于办公室会议室等场所 | 2018年7月26日 |
| 供应 >风机/排风设备'>吊顶式新风换气机噪音低高效能量回收 | 2018年4月10日 |
| 供应 >风机/排风设备'>立柜式新风换气机适用于宾馆饭店大型场所 | 2018年4月10日 |
| 供应 >风机/排风设备'>自平衡多点式排风机内附消声海绵 | 2018年4月10日 |
| 供应 >风机/排风设备'>立柜式新风换气机 | 2018年4月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关