提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 防静电地板自动化生产线设备厂家批发

| 商机面向地区： | 江苏 无锡 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月11日 |
| 商机联系人： | 胡经理 |
| 供求电话： | 13328115976 |
| 电子邮件： | 2529141351@qq.com |
| 销售信息： | 供应 防静电地板自动化生产线设备厂家批发 |

PVC防静电地板施工规范 一、 简介： pvc防静电地板又叫做耗散静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时，使电荷能够耗散，以电阻在10的4次方到10的9次方欧姆之间为特征。PVC防静电地板是以PVC树脂为主体，经特殊加工工艺制作而成，PVC粒子界面间形成导静电网络，具有防静电功能。外观似大理石，具有较好的装饰效果。适用于洁净厂房、电子车间、电信、程控机房、计算机房等要求净化及防静电场所。 二、 对原始地面的要求 地面要求平整、干燥、无灰尘与污物，无明显凹凸不平,以水磨石,1:3水泥砂浆抹平的地面为好. 三、 施工程序 1.清洁地面----2.铺设铜箔(600*1800mm网络状)----3.预设地线----4.刮胶(地面)----5.粘贴地板----6.地板开槽（或留逢）----7.焊接----8.连接地线----9.清扫地板----10.检测地板验收 四、 施工材料 1． 地板：采用防静电PVC塑胶地板。 2． 规格：600*600*2.0mm 3． 粘结剂： PVC地板专用胶水 4． 铜箔(或铝箔)厚度:0.025mm,宽度:10mm. 5． 焊条：￠3.5~4.0mm. 6． 酒精：工业级 五、 施工质量要求 1． 地板表面电阻值应为1.0*104~1.0*109Ω. 2． 焊接缝中的焊条无明显的高低不平. 3． 表面无气泡,无脱壳现象. 4． 无明显施工污染. 5． 相邻地板间的接缝错位不大于2mm,焊接地板相邻间的焊缝没有明显的缝隙. 六、 验收标准和验收工具： 1. 电阻测试按SJ/T11236-2001标准1.0*104~1.0*109Ω 2. 测试仪器：PC27数字式绝缘电阻表（附两个铜极重锤） 3. 测试方法：抽取任一点测试。 4. 测试项目：A.表面电阻测试，B.体积电阻测试 七、 维护保养注意事项 1. 在地板上放置重物时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫. 2. 在地板上行走,不能穿带有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦. 3. 经常用挤干的潮湿拖把拖地，较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗. 本公司PVC防静电同透地板生产线不断挑战高品质目标，提供较具竞争力的产品和完善的售后服务。顾客满意是我们永恒的追求，这一信念早已深入到我们的心中，当我们在生产每一台机器的同时，即已将品质及信任也都深植在产品中。我们将上门协助客户建厂,免费安装,调试,生产技术,配方服务。

# 无锡市博宇塑机有限公司

| 企业地址： | 新吴区江溪街道坊前镇泰伯大道 | 企业邮编： | 214111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0510-88273396 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 无锡 |
| 公司网站： | http://www.wxjhsjc.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2529141351@qq.com | 联系人： | 胡文华 |
| 企业全称： | 无锡市博宇塑机有限公司 |  |  |

无锡市博宇塑机有限公司是专业从事开发各类复合材料成型挤出设备、是中国塑料机械加工协会定点生产企业之一，拥有自主独 立厂房30000平方米，年生产大型挤出设备300多台.SPC地板生产线，地板自动化包装机，是博宇塑机主要产品之一。

无锡市博宇塑机有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >机械设计加工'>POE汽车内饰EVA汽车顶棚片材挤出机 | 2021年11月21日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>汽车顶棚板材EVA汽车内饰片材挤出机 | 2019年5月10日 |
| 供应 >机械设计加工'>同质透心PVC地板生产线制造 | 2019年1月21日 |
| 供应 >工业设备'>同质透心PVC卷材地板挤出生产线 | 2019年1月18日 |
| 供应 >机械设计加工'>PVC同质透心地板挤出机械设备 | 2019年1月18日 |
| 供应 >机械设计加工'>生产同质透心地板机械设备 | 2019年1月18日 |
| 供应 >工业设备'>同透通体纹路地板挤出机械设备 | 2019年1月18日 |
| 供应 >工业设备'>防静电PVC同透地板生产线 | 2018年8月11日 |
| 供应 >机械设计加工'>汽车地毯片材EVA汽车内饰板材生产线 | 2018年8月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关