提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 官宣洋品牌GSM-90高精度监测磁力仪

| 商机面向地区： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年8月23日 |
| 商机联系人： | 李女士 |
| 供求电话： | 18510586406 |
| 电子邮件： | zkdl010@yeah.net |
| 销售信息： | 供应 官宣洋品牌GSM-90高精度监测磁力仪 |

台站监测型磁力仪 GSM-90 Overhouser 监测型磁力仪 加拿大GEM公司是专门研发和生产磁力仪的专 业公司，已有近四十年历史。其生产的磁力仪 被公认为磁力仪的标准系列。该公司研发和生 产的磁力仪共有七个系列，每个系列中都有多 个品种。GEM 磁力仪销往世界各国。 GSM-90 Overhouser 磁 力 仪 同 样 使 用 了 Overhouser 技术，所以其精度、灵敏度等参 数和 GSM-19 参数一致。不同点在于，GSM-90 是一款专门用于地磁台站地磁场总强度观测 的仪器，为了延长仪器使用寿命、降低功耗， 仪器没有配置显示屏和存储器，需要和电脑连 接，并在电脑上对仪器进行操作，仪器也会将 采集到的数据直接上传至电脑。 GSM-90F 磁力仪的绝对精度高达 0.2nT，长期漂移仅为 0.05nT/年，因此在地震前兆观测， 火山长期监测等众多领域的应用效果极佳。GSM-90F 磁力仪广泛应用于观测台等众多领域。 中国地震局地震观测台网已配置 60 多台这种磁力仪用于监测地震前兆。日本的地震台和世 界的火山预报台也广泛应用 GSM-90F 磁力仪 优点： ● 集成 GPS 功能，唯一具有全内置 GPS 的系统 ● 与 V7.0 系统相比，灵敏度提高 25% ● 3 秒（90），1 秒（90F1），0.2(90F5)秒等多采样率可选，可变采样间隔达 3600 秒 ● 风雨防护罩，可在恶劣环境下工作 ● 更耐用的 Overhauser 传感器 ● 快速数据传输，速度高达 115 千波特（采用 GEM 专有的 GEMLinkW 软件） ● 价格实惠，功能齐全，信誉可靠 类型： 根据仪器最高采样率不同，分为 GSM-90F1 和 GSM-90F5，其最高采样率分别为 1 个样/每 秒和 5 个样/每秒。 该仪器具有稳定性好（读数漂移仅 0.05nT/年）、精度高（绝对精度 0.2nT）、功耗低（平 均每次读数功耗 0.5W）等优点，适合用于固定台站的连续观测，进行火山活动、地震前兆 等监测。 Beijingzhongkescience andtechnology developmentCO.,Ltd. 工作模式： 台站监测模式（Observatory）：每 5 秒钟读取一次磁场值，连续读取 12 磁后计算并输 出平均值，即每分钟输出一个读数； 固定采样率监测模式：按给定的采样率进行等间隔读数，采样率可在 3600s～1s（90F1） 或 0.2s（90F5）之间设置。 技术参数： ● 灵敏度：0.022nT/√Hz ● 分辨率：0.01 nT（γ） ● 绝对精度：0.2 nT ● 动态范围：20，000-120,000 nT ● 长期稳定：＜0.05 nT/年 ● 采样率：GSM90：1 个采样/3s GSM-90F1：1 个采样/1s GSM-90F5：5 个采样/1s ● 传感器尺寸：70mm 直径×150mm ● 电源：12V 200mA（最大值），40mA（平均值） ● RS-232C 参数：可编程 电话:18510586406 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl010@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司

# 北京中科地联科技发展有限责任公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | zkdl010@yeah.net | 联系人： |  |
| 企业全称： | 北京中科地联科技发展有限责任公司 |  |  |

未填写

北京中科地联科技发展有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>官宣给力UAV无人机宽频带电磁勘探仪 | 2018年8月29日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣给力航磁旋翼无人机航磁测量系统 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣洋品牌GSM-19高精度步行磁力仪 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣洋品牌GSM－19标准磁力仪 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣洋品牌HH100伽玛射线能谱仪 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣洋品牌Vanta 手持矿石分析仪 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣洋品牌Zero便携式自动化钻芯分析仪 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣强 R3 三轴磁通门 | 2018年8月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>官宣洋品牌GSMP-25u钾光泵磁力仪 | 2018年5月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关