提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 1520度螺旋硅碳棒

| 商机面向地区： | 河南 郑州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电热设备 |
| 发布日期： | 2018年8月30日 |
| 商机联系人： | 王炎军 |
| 供求电话： | 13103839693 |
| 电子邮件： | 1070026766@qq.com |
| 销售信息： | 供应 1520度螺旋硅碳棒 |

螺旋硅碳棒也叫螺纹硅碳棒，螺旋硅碳棒有单螺和双螺之分，双螺旋的价格比单螺旋的要贵一些。因为螺旋硅碳棒的发热部是有多个间隙的的，这种元件表面生成保护膜的次数就比一般元件的要少，所以元件的壁厚就尽量要做的厚一点，这样元件使用的时间就会久一些。比如外径45mm的元件，内径好做到30mm左右，30mm内径的元件就比33mm内径的元件使用寿命要长。单螺旋硅碳棒为两端接线，双螺旋硅碳棒是一端接线。 硅碳棒是由高纯度绿碳化硅、碳黑等经高温硅化再结晶制成的高温电热元件，其碳化硅含量在99%以上，所以它具有与碳化硅基本相同的物理化学性质。与其他金属电加热元件相比，它具有以下独特优点：耐酸性强，抗氧化能力强，表面负荷密度比金属电热元件大，升温快，热效率高，耐急热急冷性好，线膨胀系数小，热传导率高，使用温度高，寿命长。在空气中使用，棒体表面温度可达1520，连续使用寿命可达2000小时以上。在使用时电阻值接近的棒应装在同一温区，通常情况下，阻值误差应该在0.2左右。为了检验每支是否工作，通电时可用电流表逐一测定电流，同一区域在相等的电压下要求电流相近，偏差不超出10%，如果个别电流太大就说明这支的电阻太小。如果测试发现电流太小，说明不是阻值太大就是按触不良。没有电流通过说明元件已断，应更换阻值接近的新棒。

# 登封市钰锋电热材料有限公司

| 企业地址： | 河南省登封市三里庄高新技术工业园区 | 企业邮编： | 452483 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13526653674 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-62755066 | 公司所在地： | 河南 郑州 |
| 公司网站： | http://www.yfguitanbng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1070026766@qq.com | 联系人： | 王经理 |
| 企业全称： | 登封市钰锋电热材料有限公司 |  |  |

未填写

登封市钰锋电热材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电热设备'>1900型硅钼棒 | 2018年8月6日 |
| --- | --- |
| 采购 >其它'>求购废铂铑丝 | 2018年8月6日 |
| 供应 >其它'>U型硅碳棒 | 2018年8月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>二硅化钼保护管 | 2018年8月6日 |
| 供应 >金属加工设备'>螺纹硅碳棒 | 2018年8月6日 |
| 供应 >工业设备'>螺旋硅钼棒 | 2018年8月6日 |
| 采购 >废旧物资'>求购废钼棒 | 2017年4月18日 |
| 供应 >电热设备'>1800度硅钼棒 | 2018年8月6日 |
| 供应 >电热设备'>等直径硅碳棒 | 2017年1月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关