提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 光伏聚氨酯夹芯屋面板

| 商机面向地区： | 天津 宝坻区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 隔热/保温材料 |
| 发布日期： | 2018年9月15日 |
| 商机联系人： | 刘女士 |
| 供求电话： | 17622985140 |
| 销售信息： | 供应 光伏聚氨酯夹芯屋面板 |

产品名称光伏聚氨酯夹芯屋面板 产品品牌广厦板材 表面材质镀锌板，彩涂板，铝合金板，不锈钢板 有效长度950mm 衔接方式:隐藏式搭接 科技创新 1、围绕着光伏板在节能建筑的安装应用问题，广厦开发出一种集保温节能与太阳能利用于一体的多功能屋面系统。该系统采用特殊的设计的金属聚氨酯节能板作为屋面承重。 2、广厦光伏屋面复合板是一种集保温节能与太阳能利用与一体的多功能屋面系统，其屋面波峰可直接和卡扣连接，无需打穿屋面结构，适用于屋顶倾斜度3%的给类工商业建筑，自洁型高档面板，减少了屋面的积灰量，使建筑物屋面保持恒久洁净为屋面太阳能的利用提供系统性解决方案。 3、该体系屋面面板针对光伏屋面特殊设计，高波峰提高了屋面的承载力，具有跨度大、排水快、安装便捷等特点，搭接处采用流体力学设计，保证安装快捷、气密、100%防漏。屋面板采用高品质钢板做面材，经连续冷弯成型后，中间注入保温阻燃型聚氨酯液体，经过高压混合、发泡、固化等特定特定加工工艺后，芯材与面材强力符合而成。该板材用聚氨酯连续生产线工厂标准化生产，产品品质稳定。 产品特点 1、聚氨酯屋面板采用暗钉连接 ，板面搭接紧密，保证了整体美观的效果。 2、独特的防水槽设计，有效防止雨水渗漏。 3、超低的热导系数可以令建筑轻松满足保温要求，避免冷桥现象。 4、聚氨酯优化的节能保温性能，加之太阳能清洁能源的利用，打造纯绿色环保屋面; 5、光伏电池与屋面间8cm高空气通道，有效保证光伏电池背面的通风，解决光伏电池散热的问题，提高光电转化率; 6、卡接式波峰设计，配以专用皮具，可以实现光伏屋面体系的模块化快速安装; 7、卡接式连接固定方式，避免屋面钻孔带来的渗漏隐患; 产品优势 1、节能保温芯材闭孔率大于等于97%，隔热性能优越 2、阻燃防火：产品已通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》检验，燃烧等级达到B级标准 3、气密隔音：吸音性好，对雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用 4、绿色环保：不含甲醛，不受微生物侵袭，可循环使用 5、美观经济：表面形式多样，色彩丰富；减少材料损耗，节省施工时间及工程费用 6、施工快捷：聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产，质量稳定，施工快速，应用已超过35年 系统组成 上压型钢板、聚氨酯保温材料、下压型钢板。 连接方式 聚氨酯屋面板被自攻螺钉连接在檩条上，另块板搭接式连接（上搭下）。 适用范围 各类工业厂房、民用建筑及公共建筑等钢结构建筑物的非承重屋面围护。

# 天津东方广厦新型建材科技有限公司

| 企业地址： | 天津市宝坻区天宝工业园宝中道30号 | 企业邮编： | 301800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17622987574 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 天津 宝坻区 |
| 公司网站： | http://www.gsbc.net.cn/content.aspx?page | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2114713577@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天津东方广厦新型建材科技有限公司 |  |  |

公司主要致力于新型节能建筑板材的生产研发和市场销售，可年产聚氨酯冷库板、聚氨酯板、岩棉板、玻璃丝棉板等新型防火保温夹芯板450万平方米。是一家集研发、设计、销售、制作、安装、维护于—体的大型专业化公司。

天津东方广厦新型建材科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >特种建材'>光伏聚氨酯封边岩棉夹芯屋面板 | 2018年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >特种建材'>光伏聚氨酯封边玻璃棉屋面板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >特种建材'>新型岩棉夹芯墙面板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >特种建材'>新型聚氨酯冷库板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >特种建材'>新型聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯墙面板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >特种建材'>新型聚氨酯夹芯墙面板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >特种建材'>四面企口幕墙板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >特种建材'>新型玻璃丝棉夹芯隔断板 | 2018年9月15日 |
| 供应 >隔热/保温材料'>新型聚氨酯封边岩棉夹芯墙面板 | 2018年9月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关