提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 2018年新款16吨单板臂头东风吊车

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年9月15日 |
| 销售信息： | 供应 2018年新款16吨单板臂头东风吊车 |

全新研发的单板式臂头，外形美观耐看 1、8米5节臂，采用比传统臂头更“薄”的单板式臂头，即吊臂的重量更轻，在吊装时可投送起吊的距离更远，吊臂搭接的长度也更长，效率更高。 2、最大起重力矩达420kN.m，起吊能力强；全面优化的U型截面主臂，使吊臂受力更均匀，刚性更好，安全性更高 3、最大起吊高度40m，起吊更高，吊重范围更广 4、采用有限元分析主臂设计，最大限度优化结构件强度和刚度，有效改善应力分布，提高安全性。 底盘性能先进，卓越的行驶通过能力 1、东风汽车起重机专用底盘，160马力直列四缸、增压、中冷柴油发动机动力传动更强劲更省油 2、法士特8档变速箱，使挡位更清晰,换档更轻便。 3、豪华驾驶室，人体工程学设计，使驾驶更舒适 4、采用液压助力转向系统，结构简单、转向轻便。 整车人性化设计，全新设计的新型大架结构 1、支腿横向跨度6.5米，纵向跨度5.5米，支腿跨度与徐工25K5-1相媲美 2、独立研发的高强固箱式结构，承载能力提升50%，性能远超同行业 3、大架钢材采用BS600加强复合钢板，抗扭曲能力大幅提升 4、全新优化设计的转台结构，更加符合力学设计原理 卓越的液压系统，全新优化的液压结构 1、主油泵、主阀、卷扬马达、平衡阀等关键液压件，均采用高品质元件，油路集成化设计，流量控制更平稳，操作更顺畅 2、卡套式液压管路布局，永不漏油 3、采用新型接头，控油更好，密封性好、提高液压系统性能，使用寿命更长久 4、采用新型回转系统，回转启动和制动更平稳，微动性更卓越。 【增值配置】 吊臂可选内走绳和外走绳，最大拓展40米臂，电机、空调、多支腿，双出腿，力矩显示器、高级驾驶室、高清遥控摄像头、高级座椅、柴油机、吊篮等配置。 (文章来源：http://www.jnfkxdc.com/)

# 济宁福康重工机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁福康重工机械有限公司 |  |  |

未填写

济宁福康重工机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>东风12吨汽车吊 | 2018年9月15日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关