提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 指纹锁 蓝牙耳机触控芯片233DH

| 商机面向地区： | 广东 深圳市南山区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 电子元件/组件 |
| 发布日期： | 2018年9月17日 |
| 销售信息： | 供应 指纹锁 蓝牙耳机触控芯片233DH |

产品概述： 233DH是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。 特点： 1、工作电压2.4V至5.5V 2、内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 3、低功耗模式下典型值2.5uA､极限值5uA 4、稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关 5、有效或低电平输出有效 6、自动校准功能 应用范围： 1、各种消费性产品 2、取代按钮按键 我们的优势： 1.为客户产品开发提供设计资料，样品，测试板及FAE技术支持。 2.长期现货供应，原装正品，欢迎来电垂询！

# 深圳市芯派科技有限公司

| 企业地址： | 科技园科丰路8号金达科技中心5楼 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13530452646 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 深圳市南山区 |
| 公司网站： | http:/www.sinpie.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | tangyun@sinpie.cn | 联系人： | 唐云 |
| 企业全称： | 深圳市芯派科技有限公司 |  |  |

芯派科技于2001年创立于具有“台湾硅谷”之称的新竹科学园区，为一家专业的混合讯号IC设计、制造及销售高新企业。公司自成立以来，即持续落实自有产品的竞争优势，并不断提升生产制造能力，以提供客户高品质的产品与服务。

深圳市芯派科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电子元件/组件'>低成本5V3A过认证车充IC | 2018年9月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>小米充电器快充协议方案PS9115 | 2018年9月19日 |
| 供应 >电子元件/组件'>带USB充电协议智能识别的过流保护IC | 2018年9月17日 |
| 供应 >电子元件/组件'>代理RH6016电容式触摸IC | 2018年9月17日 |
| 供应 >电子元件/组件'>高灵敏度单键触摸芯片RH6015C | 2018年9月17日 |
| 供应 >电子元件/组件'>单键触摸检测芯片TTP233D-HA | 2018年9月17日 |
| 供应 >电子元件/组件'>36V转12V1A200KHz电源IC | 2018年9月17日 |
| 供应 >电子元件/组件'>DFN-6封装单键触摸检测IC 8323 | 2018年9月17日 |
| 供应 >电子元件/组件'>对耳双耳蓝牙耳机触摸按键方案8223LC | 2018年9月17日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关