提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 2芯4芯12芯电缆，TRVVP拖链电缆

| 商机面向地区： | 上海 上海市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 设计加工 |
| 发布日期： | 2018年9月22日 |
| 商机联系人： | 喻光明 |
| 供求电话： | 15821219237 |
| 电子邮件： | 3416823499@qq.com |
| 销售信息： | 供应 2芯4芯12芯电缆，TRVVP拖链电缆 |

2芯4芯12芯电缆，TRVVP拖链电缆，高柔性耐弯曲电缆 2芯 4芯 12芯电缆，TRVVP拖链电缆，高柔性耐弯曲电缆 TRVVP拖链电缆，高柔性耐弯曲电缆埃因电缆 CE认证高柔性拖链电缆： ，中度拖链适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重场合等。It is suitable for dry or wet rooms and installation without strong stress or free continuousreciprocatingmovement. It is special suitable for the working places of Woodworking Machine, machine tool equipment,logistics conveyer system, crane and other related equipments.电缆特性Character:防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃Waterproofing; oil resistance; cool resistance; abrasion resistance; flame resistance;anti-ultraviolet.作为拖链电缆时，弯曲寿命500万次以上。Bending for life: above 5,000,000电缆结构屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85% Construction:导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准Conductor: Fine strands of oxygen-free copper wire,acc. to VDE0295 CLASS 6绝缘：特殊混合PVC绝缘Insulation: special PVC颜色：≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙≥0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选） Colour:≤0.5mmbrown, black, blue, purple, pink, orange ≥0.5mmCores black with consecutive white numbering. 3 cores or more with green/yellow earth wire护套：特殊改性PVC护套黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)Sheath: special PVC; black(RAL9005) or grey(RAL7001)额定电压：截面＜0.5mm2: 300/300V 截面≥0.5mm2: 300/500VRelated voltage:SQ＜0.5mm2: 300/300V SQ≥0.5mm2: 300/500V测试电压：2000VTest voltage: 2000V使用温度范围：固定安装：-40°C至+70°C移动安装：- 5°C至+70°C。The working temperature: fixed: -40°C ----- +70°C moved: - 5°C ----- +70°C小弯曲半径：固定安装：5x电缆外径；移动安装：当行程＜10米时，弯曲半径为7.5×d,当行程≥10米时，弯曲半径为10×d。Minimun bending radius: fixed: 5×outer diameter moved: When travel < 10 m, bending radiTRVVP拖链电缆，高柔性耐弯曲电缆us of 7.5 x d,When travel≥10 m, bending radius of 10 x d.销售热线： 邮件：lz_zhaxm@ 联系人：查工主营产品：耐寒电缆（防寒，防冻，耐高温电缆，阻燃电缆，防水电缆，耐油电缆，）电梯电缆（电梯随行电缆，电梯控制电缆，电梯井道固定安装电缆，电梯随行控制屏蔽电缆，电梯带钢丝电缆，电梯视频线电缆）起重机电缆（起重行车电缆，起重航车电缆,起重扁平电缆，卷筒电缆，升降机电缆起重卷筒电缆, 行车扁平电缆）伺服电缆（伺服电机电缆，伺服移动安装电缆，伺服固定安装电缆，编码器电缆）低烟无卤电缆（环保电缆，自承式钢丝电缆）拖链电缆（耐弯曲电缆，耐磨电缆，防油电缆，聚氨酯电缆，中度拖链，高度拖链，雕刻机电缆，焊接机器人电缆，数控机床纺织机械电缆，屏蔽拖链电缆）物流电缆（物流机械电缆，物流机械设备电缆）电气安装电缆（护套线电缆，连接线电缆，柔性电缆，屏蔽电缆，挤压电缆，弹性料电缆，黄绿接地线电缆，双绞电缆）控制电缆（控制软电缆，控制屏蔽电缆，铠装控制电缆）UL美标电缆(UL1007电缆。UL1015电缆，UL2464电缆,美标屏蔽电缆)耐油电缆（耐油屏蔽电缆）变频电缆CE电缆(CE护套线，CE单芯线H05V-U H05V-R H05V-K H07V-U H07V-R H07V-K H03VV-F H05VV-F H05VVC4V5-K电缆)计算机电缆，（双绞总屏蔽硬电缆 双绞分总屏蔽硬电缆 双绞分总屏蔽+铠装硬电缆 计算机双绞总屏蔽软电缆 双绞分总屏蔽软电缆 双绞分总屏蔽+铠装软电缆）焊接电缆光伏电缆，总线电缆，缆普电缆，TKD相关型号等等易初是专业生产各类电线电缆的生产厂家，公司经过十几年的发展，拖链电缆、光伏电缆、电梯起重机扁平电缆等达到国际**标准

# 上海埃因电线电缆有限公司

| 企业地址： | 奉贤区青村镇钱桥一支路9号厂房 | 企业邮编： | 201414 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15821219237 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 021-37592588 | 公司所在地： | 上海 上海市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3416823499@qq.com | 联系人： | 喻工 |
| 企业全称： | 上海埃因电线电缆有限公司 |  |  |

我司主要生产的有：拖链电缆，机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆，CE认证电缆、UL认证电缆，日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆等，特种电缆等。我司经过多年的发展，以良好的信誉，优质的产品，得到了广大用户的认可。

上海埃因电线电缆有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电线电缆'>AC-Flex913-PUR高速柔性电缆 | 2019年4月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >设计加工'>日标线VCT丨日本标准专用电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>CE认证欧盟多芯屏蔽线丨欧洲标准电线电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>电机单芯牵引线JBQ,JBF35平方 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>TRVV/TRVVP-高柔性动力电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>上海供应H05RN-F/H07RN-F | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>ROBOT900DP超高速双绞屏蔽电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >工业设备'>高速移动PUR高柔性电缆（替代进口） | 2018年9月22日 |
| 供应 >配电装置'>YFFB扁电缆YFFBG抓斗机扁电缆 | 2018年9月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关