提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 高气密性单室三电极反应器

| 商机面向地区： | 福建 厦门市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年9月27日 |
| 商机联系人： | 方 |
| 供求电话： | 0592-6153892 |
| 电子邮件： | 2153860984@qq.com |
| 销售信息： | 供应 高气密性单室三电极反应器 |

三电极光催化反应器 ◆技术参数： 一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性) 反应器容积：180ml； 有效体积约90ml； 快速链接坡口法兰夹具； 坡口法兰连接，密封圈密封； 可拆卸光窗； 配合Labsolar型系列光催化设备使用； ◆配置： 三电极反应器上盖； 玻璃反应器主体； P60链式夹一套；（含撑圈及O型号圈） P45链式夹一套；（含撑圈及O型号圈） P45光窗一块； 电极夹具两支（镀金），用于工作电极与对电极； 银-氯化银参比电极；（标配） 专用反应器底座。 反应器参数： 反应器主体材质：高硼硅玻璃 通关窗口材质：高透过性石英玻璃 技术参数（基本配置） 反应器总容积：200ml（可定制） 有效装液容积：100ml（可定制） 通光窗口直径：30mm 反应器耐受压力范围：-0.1mp~0mp 反应器耐受温度范围：0~100℃ 适用点击尺寸：可自由更换PT电极，选配银-氯化银电极或饱和甘汞电极。 适用范围： 现有的各种液固相式光电催化反应，特别是固定膜式的光电催化制氢、制氧反应的研究。通过与专用的电化学工作站，气色色谱相连接，可实现离线或在线对反应生成的检测，以及电流、电压的控制。从而实现对电流、电压、光强及反应压力四者对催化剂的影响的研究。 反应装置的特点 1.采用主体采用高硼硅玻璃，满足了实验的对反应器耐酸碱等的要求。 2.配合Labsolar型系列光催化设备使用，可实现气体产物的在线检测，进而计算法拉第效率。 3.采用一体化结构固定电极夹具，可各种电极，满足了客户在实验时采用不同电极的要求。 4.采用高透过性石英玻璃作为窗口材质，满足了客户对紫外区能量的研究需要。 5.采用侧平面通光窗口设计，最大限度的利用光能量并便于以后对实验数据的计算。 6.采用链式夹结构，实现了光窗部分的易拆卸。

# 天美仪（厦门）环境科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 福建 厦门市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 2153860984@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天美仪（厦门）环境科技有限公司 |  |  |

未填写

天美仪（厦门）环境科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >实验室用品'>R10 电动搅拌器 | 2018年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >化工设备'>六联不锈钢发酵罐 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>氙灯灯泡 | 2018年9月27日 |
| 供应 >实验室用品'>分析天平高性能Unibloc AP系列 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>高气密性双室三电极反应器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >实验室用品'>HW18-1红外智能磁力搅拌器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >化工设备仪器'>Smart D6全自动智能蒸馏仪 | 2018年9月27日 |
| 供应 >化工设备仪器'>UVF智能静音超声波清洗机 | 2018年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关