提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 时效振动处理仪

| 商机面向地区： | 山东 济南 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 五金工具 |
| 发布日期： | 2018年10月10日 |
| 商机联系人： | 郭振 |
| 供求电话： | 15866688772 |
| 销售信息： | 供应 时效振动处理仪 |

消除应力设备 158----66688772郭经理金属残余内应力消除一直是机械行业客观存在的问题，振动时效工艺开创了节能、高效、低成本的先河。我公司专业针对机械行业残余内应力的消除，推出振动时效设备和超声波冲击消除应力设备。为解决内应力消除的难题贡献一己之力。 九工机电是残余内应力消除领域的高新技术型企业，针对机械行业的应力消除有着长期的实践经验和雄厚的技术力量。在焊接所产生的应力消除方面，更是有着广泛的使用案例。目前，人防工程、防爆电器、矿山设备、机床制造等专业领域，我公司已被视为广大应用厂家的推荐品牌。 产品质量是任何行业、品牌立足市场的重要基础条件。科技创新同样是企业长期发展的重要因素。九工机电针对产品质量实行严格的内部检测，48小时不间断的试机过程。充分保证产品出厂品质。公司同时注重科技创新，引进德国先进技术，通过新老客户反馈信息，研制生产更为人性化、效果更好，处应力消除更全面稳定性更强的时效处理产品。 Jg-t6y时效处理机技术特点： 一、专业工控级机箱，高配工业品质级配件。可抗强磁干扰。可在高粉尘的工作环境运行工作。强弱电隔离设计，保证长时间的安全运行。 二、全部动态跟踪系统，智能化设计，降低了对操作人员的技术要求。操作过程更加简单，方便。 三、双偏心永磁直流激振器，频率控制精度高，使用寿命更长久 四、通过专用点阵工业液晶屏，直观了解时效过程中的所有曲线形态和数据的动态变化。 五、自动根据国标识别技术结果。自动判定时效频率误差。自动设定扫频范围。自动分析时效时间。 六、工业级微型打印机，速度更快，提高工作效率。 七、智能化识别加速度范围、电流范围。飞车现象自动停止保护。延长了设备的使用寿命，保证操作安全。 八、独立的运算系统。亚共振点搜索精度达到0.1％. 振动时效处理机消除应力过程注意事项： 一、振动时效处理过程中，传感器的摆放位置不能有人为触碰。人为干预会主控制器误认为加速度过大或过小，造成时效处理搜索的不准确。间接的影响了时效效果。 二、橡胶垫的作用是降低噪音、防止被时效的工件因为振动能量过大造成移动。橡胶垫的摆放位置同样重要，设备的说明书和培训人员会进行详细的说明。 三、我公司激振器的偏西是无极可调的，但在工件重量小，共振能量过大时一定要调小偏心角度。避免激振器的电流过大和工件处理过程中的跑件甚至开裂。 四、应力消除设备是依靠共振原理消除应力的。时效处理过程一定是共振过程，而不是简单的大幅度振动。 五、激振器的摆放位置是有明确规定的，不能选择板材薄，刚性差，靠近波峰处。 公司主要产品有jg-t6y移动式时效处理机、jg-t6y智能系列振动时效机、jg-t6y全自动振动时效设备、jg-t6y经济系列振动时效机、jg-t6y超声冲击等多个系列的应力消除产品。针对特殊行业的特殊情况，我公司也可定制专门的振动时效产品。公司将对所有用户上门进行安装调试和技术培训，提供最低一年的设备保修期。 我们将以优质的产品和最低的价格，为客户提供最好的振动时效工艺、金属应力消除的最佳选择。 通化时效处理机 通化消除应力设备 震动时效处理设备 应力消除机 北京 上海 天津 重庆 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 呼和浩特 包头辽宁： 沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 长春 吉林 哈尔滨 齐齐哈尔南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮 南宁 成都 贵阳 六盘水 遵义 昆明 曲靖 西安 西宁 银川 乌鲁木齐

# 济南九工机电设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济南九工机电设备有限公司 |  |  |

未填写

济南九工机电设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >五金工具'>东莞焊接应力消除设备 | 2018年10月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>佛山振动时效仪应力消除设备 | 2018年10月10日 |
| 供应 >焊接设备'>残余应力消除机 | 2018年10月10日 |
| 供应 >焊接设备'>振动时效处理机 | 2018年10月10日 |
| 供应 >焊接设备'>江苏振动时效_江苏振动时效设备 | 2018年10月10日 |
| 供应 >金属加工设备'>时效振动机,时效振动仪,消除应力设备 | 2018年10月10日 |
| 供应 >金属加工设备'>焊后应力消除机振动时效仪 | 2018年10月10日 |
| 供应 >金属加工设备'>应力消除仪 应力消除设备 | 2018年10月10日 |
| 供应 >工业设备'>残余应力消除设备振动时效仪器 | 2018年10月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关