提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 人脸识别通道闸 三棍闸 摆闸转闸速通门

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 交通安全设施 |
| 发布日期： | 2018年10月24日 |
| 销售信息： | 供应 人脸识别通道闸 三棍闸 摆闸转闸速通门 |

产品功能： ●设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。 ●标准的开关信号输入，方便的外接开关或条码、ic卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。 ●具有多种工作模式可供选择，即可单向/双向限流，多种通行方式组合灵活设置。 ●防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。 ●防尾随，防止一次过多人的非允许情况。 ●具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。 ●具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。 ●具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。 ●可与其他类型通道产品配合使用。 技术参数： ●结构：框架结构/不锈钢外壳 ●生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 ●产品尺寸：长1200×宽280×高980 ●重量：毛重60kg ●闸杆长：机箱以外510(mm) ●闸杆承受力：80kg ●闸杆工作驱动力：3kg ●闸杆传动方式：数字方式 ●闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向-行 ●自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调 ●灯光提示：通行方向指示 ●对输入控制信号没有要求 ●工作环境：室内、室外(阴棚） ●温度：-15℃ ～ 60℃ ●相对湿度：≤90%，不凝露 ●感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 ●开闸时间：0.2秒 ●通行速度：30人/分钟 ●通讯接口：tcp/ip通讯 ●输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽≥100ms的dc12v脉冲信号，驱动 电流≥10ma；

# 深圳市捷安创科技有限公司

| 企业地址： | 广东省深圳市龙华区观澜镇大布头路280号南通邦高新业园A栋 | 企业邮编： | 518100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 075584860150 | 所属行业： | 计算机/互联网 |
| 公司传真： | 075584860150 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.szjaczhineng.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jackj169@163.com | 联系人： | 张小鑫 |
| 企业全称： | 深圳市捷安创科技有限公司 |  |  |

捷安创科技是一家专业智能化出入口控制设备的研发、生产、销售、系统集成和服务于一体的高新科技企业。产品主要包含无人值守停车场系统、智能停车机器人、通道闸系统、车牌识别系统、智能社区广告门等主要产品。

深圳市捷安创科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >交通安全设施'>广告道闸 停车场系统夜光灯箱广告道闸 | 2018年10月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >交通安全设施'>小区自动升降杆栅栏道闸停车场大型空降闸 | 2018年10月24日 |
| 供应 >交通安全设施'>动态人脸识别一体机 二维码闸机 工地系统 | 2018年10月24日 |
| 供应 >其它'>厂家直销全高旋转闸 半高转闸十字转闸门 | 2018年5月16日 |
| 供应 >其它'>厂家直销翼闸门禁 批发人行通道闸 | 2018年5月16日 |
| 供应 >车场/油站设施'>捷安创无人值守智能停车管理机器人 | 2018年5月16日 |
| 供应 >其它'>小区人行通道广告门 平开门 栅栏门 | 2018年5月16日 |
| 供应 >车场/油站设施'>捷安创无人值守自助缴费终端机器人 | 2018年5月16日 |
| 供应 >车场/油站设施'>车牌识别厂家批发 停车场智能道闸 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关