提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 激光导航智能AGV全自动牵引车

| 商机面向地区： | 重庆 重庆 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 运输/物流/仓储 仓储 |
| 发布日期： | 2018年10月25日 |
| 商机联系人： | 王先生 |
| 供求电话： | 13101308778 |
| 电子邮件： | wb@inoma-ai.com |
| 销售信息： | 供应 激光导航智能AGV全自动牵引车 |

仓储智能化设备研发、销售、安装；机械设备、叉车、汽摩配件、电子产品、办公用品的销售；工业设计领域内的技术研发、咨询 重庆依诺玛智能科技有限公司是一家专注创新仓储智能化设备研发、销售、安装；机械设备、叉车、汽摩配件、电子产品、办公用品的销售及工业设计领域内的技术研发、咨询等的工业自动化设备的高科技术企业；是由国内AGV领域资深研发人员出资控股组建。公司宗旨是为市场生产提供先进、优质和高效的物流自动化系统工程和非标设备。公司拥有多年AGV领域从事核心技术研发、工程项目方案推广的资深工程师团队。激光导航AGV全电动搬运车，根据人机工程原理设计的控制方式使得所有的操作都十分舒适。 立式驱动系统，可预防地面潮湿及杂物缠绕。 标配AC交流驱动电机， 选配FAAM蓄电池，护栏。 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业。 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度。 配用大容量的高效能电池，电量持久，带电量显示表，低电压报警灯。 车身设计紧凑，易于在狭小空间内作业。 维护方便、低维护成本。 主要用于工厂，仓库、码头等地。 车身颜色可根据客户要求提供。 车身设计坚固，承载力强。 牵引式AGV特点 牵引式AGV采用尾部拉钩牵引物料小车，可同时牵引多辆物料车实现高效搬运。常规牵引式AGV需要人工挂钩及卸钩，后面采用独特设计机构实现自动卸钩，减少操作人员劳动强度并提高运输效率。另外我公司可以根据客户要求可定制不同的牵引式车型。 牵引型AGV技术参数 序号 项目名称 技术说明 1 型号规格 YAG30（根据客户可定制） 2 移载方式 牵引式激光导航AGV 3 车体类型 牵引式（根据客户可定制） 4 车体外形（mm） 1952×980×1268（可定制） 5 空车质量（kg） 600 6 牵引重量（kg） 根据客户可定制 7 提升高度（mm） 8 制动方式 电磁抱闸 9 行走速度 0~70m/min 10 行走功能 前进、后退、转弯 11 行走电机 24V/1.5KW 12 起升电机 13 转向电机 24V/200W 14 导引精度 ±10mm 15 转弯半径 （满足现场需求） 16 地面坡度 ≤5o 17 导引方式 激光制导 18 通信方式 无线局域网 19 安全装置 前方激光、机械、上方急停 20 牵引装置 自动挂钩 21 货叉尺寸 22 电池 24V锂电池 23 工作噪声，dB（A） ≤70（无警示声时） 24 主机颜色 根据甲方要求定制 25 停止精度 ±10mm

# 重庆依诺玛智能科技有限公司

| 企业地址： | 重庆市渝北区双龙湖街道渝湖路139号附3号1幢1-3 | 企业邮编： | 400012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13101308778 | 所属行业： | 交通/物流/仓储 |
| 公司传真： | 023-62866846 | 公司所在地： | 重庆 重庆 |
| 公司网站： | http://www.qianyan.biz/qy-10884120.html | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | wb@inoma-ai.com | 联系人： | 王先生 |
| 企业全称： | 重庆依诺玛智能科技有限公司 |  |  |

重庆依偌玛智能科技有限公司是一家集研发、销售、生产智能物流仓储设备和物流仓储技术方案于一体的科技型企业。公司拥有一个有着20年专业从事智能物流仓储设备和物流仓储方案的精益团队致力于自主开发和创新,设计了国内第一台完全自主产权的智能叉车。

重庆依诺玛智能科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仓储'>重庆全电动激光导航AGV叉车 | 2018年10月25日 |
| --- | --- |
| 供应 >仓储'>智能重载型激光导航AGV自动搬运车 | 2018年10月25日 |
| 供应 >仓储'>重庆平衡重式智能激光导航AGV搬运车 | 2018年10月25日 |
| 供应 >仓储'>智能激光导航AGV全电动叉车 | 2018年10月25日 |
| 供应 >仓储'>智能激光导航AGV叉车 | 2018年10月25日 |
| 供应 >机械设计加工'>物流用激光导航AGV牵引车 | 2018年10月25日 |
| 供应 >工业设备'>重庆激光导航AGV全电动搬运车 | 2018年10月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关