提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 镍合金Inconel625无缝管板棒

| 商机面向地区： | 上海 松江区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 有色金属 |
| 发布日期： | 2018年11月15日 |
| 商机联系人： | 李青 |
| 供求电话： | 17749772286 |
| 电子邮件： | 1036395561@qq.com |
| 销售信息： | 供应 镍合金Inconel625无缝管板棒 |

Inconel 625 产品圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆 产品规格范围:直径6-500mm,长度0.5-6m； 产品规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m 产品规格范围:外径6-530mm，壁厚0.5-50mm，长度1-6m； 产品规格范围：锻件、棒材、板材、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产 产品应用范围：普遍的应用于航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。 Inconel 625 上海乾福感谢您的访问，本页面即将为您解答到底Inconel 625是什么材料¦是什么材质，详细提供Inconel 625化学成分¦硬度¦密度¦Inconel 625价格¦性能。 下面，有关镍合金分类成分及性能介绍： 供应Inconel 625耐腐蚀镍合金棒材 英科耐尔625无缝管材 可定做Inconel 625合金是一种镍铬铁系镍基耐蚀耐热合金，该合金具有以下特性：很好的耐还原，氧化，氮化介质腐蚀性能，在室温及高温时有很好的耐应力腐蚀开裂性能很好的耐干燥氯气和氯化氢气体腐蚀性能 650°C 以下有较高的强度，成型好，易于焊接；空气中，最高使用温度达1175°C Incone l625化学成份： 镍Ni：余量 铬Cr：20.0-23.0 铁Fe：≤5.0 钼Mo：8.0-10.0 铌Nb：3.15-4.15 钴Co：≤1.0 碳C：≤0.10 锰Mn：≤0.50 硅Si：≤0.50 硫S：≤0.015 铜Cu：≤0.07 铝Al：≤0.40 钛Ti：≤0.40 Inconel625物理性能： 密度g/cm3 8.44 熔点℃ 1290-1350 热导率λ/(W/m•℃) 12.1(100℃) 比热容J/kg•℃ 430 弹性模量GPa 205 剪切模量GPa 79 电阻率μΩ•m 1.28 泊松比 308 线膨胀系数a/10-6℃-1 12.3（20~100℃） Inconel625力学性能：(在20℃检测机械性能的最小值) 热处理方式 固溶处理 抗拉强度σb/MPa 830 屈服强度σp0.2/MPa 410 延伸率σ5 /% 30 布氏硬度HBS ≤290 Inconel625生产执行标准： 标准 棒材 锻件 板(带)材 美国材料与试验协会 ASTMB 446 ASTMB 446 ASTM B443 美国航空航天材料技术规范 AMS 5666 AMS 5599 美国机械工程师协会 ASMESB446 ASTM SB446 ASTM SB443 Inconel625金相组织结构 该合金在固溶状态的组织为奥氏体基体和少量的TiN、NbC、和M6C相,经650~900℃长期时效后，所析出的相为γ"、δ、M23C6和M6C。 Inconel625工艺性能与要求 1、该合金具有良好的冷、热成形性能，钢锭锻造加热温度1120℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金的焊接性能良好，可在保护气氛下用钨极或本合金作添料进行氩弧焊接，也可用钎焊连接及电阻缝 焊。 4、表面处理工艺：除去合金表面氧化皮时先碱洗，再在销酸、氢氟酸-水溶液中酸洗。 5、合金冷加工时当加工量大于15%时，热加工后要进行退火处理。 ====================================================================== 交货状态：无缝管：固溶+酸白，长度可定尺； 板材：固溶、酸洗、切边； 焊管：固溶酸白+RT%探伤， 锻件：退火+车光； 棒材以锻轧状态、表面磨光或车光； 带材经冷轧、固溶软态、去氧化皮交货； 丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。 ====================================================================== 公司常年备现货库存，付款方式灵活。欢迎各界人士莅临参观指导！！！

# 上海乾福金属材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 松江区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1036395561@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 上海乾福金属材料有限公司 |  |  |

未填写

上海乾福金属材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >有色金属'>可伐合金4J29棒板铁镍钴合金4J29带 | 2018年11月15日 |
| --- | --- |
| 供应 >有色金属'>弹性合金3J53高精密弹性带材3J53 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>Incoloy800HT高温合金 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>镍基合金Incoloy800H板棒管 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>镍铬合金Incoloy800板材棒管 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>镍基合金InconelX-750板棒管 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>高温合金Inconel718棒 板无缝管 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>镍铬合金Inconel617板材棒管 | 2018年11月15日 |
| 供应 >有色金属'>高温合金Inconel601板棒管 | 2018年11月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关