提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动端子机

| 商机面向地区： | 广东 东莞市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 综合 |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 商机联系人： | 陈先生 |
| 供求电话： | 13539084911 |
| 销售信息： | 供应 全自动端子机 |

全自动同轴线剥线打端子浸锡机 型号：LHZ-6100 特点说明： ①.全自动自动化生产：精密剥线、打I-PEX端子、浸锡一体化加工完成。 ②.设备高度智能化，打I-PEX端子可数字调节压紧尺寸，告别传统繁琐的手动调模。（专利结构） ③.安全可靠的测试系统，实现线材导通、开路、I-PEX端子压接尺寸、线材镀锡尺寸的检测，保证高品质的线材加工效果。 ④.本设备可连接后段自动线材焊板及自动组装机，实现全段生产工艺自动化。 ⑤.设备可存储不同加工方案，一键自动切换，实现不同的加工工艺。 ⑥.设备匠心独具的结构设计、灵活的选配功能，客户可根据不同的生产工艺及品质选配对应的功能，实现超高的性价比从而快速受益。 加工方案配选功能： ①.单头打端子+单头浸锡 ②.双头打端子 检测方案配选功能： ①.线材导通、开路测试（标配功能） ②.CCD视觉检测I-PEX端子压接尺寸 ③.CCD视觉检测线材镀锡尺寸 技术参数： 设备型号： LHZ-6100 适用线径： 0.81～1.37mm 裁线总长： 50～500mm（其它长度可定做） 适用端子： 1～5代均可 加工效率： 1000—1400PCS/h（根据加工方案而定） 工作气压： 0.5-0.7Mpa 设备功率： 6KW 设备重量： 约550kg 外形尺寸: 1700mmX970mmX1650mm(不含放线架)

# 东莞市劲航智能设备有限公司

| 企业地址： | 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖北路2A号A栋五楼D | 企业邮编： | 523000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13539084911 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 东莞市 |
| 公司网站： | http://www.jinhangzhineng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 陈先生 |
| 企业全称： | 东莞市劲航智能设备有限公司 |  |  |

未填写

东莞市劲航智能设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电线电缆'>全自动波纹切管机 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业自动化装置'>全自动剥线机 | 2018年11月20日 |
| 供应 >综合'>全自动铆钉机 | 2018年11月20日 |
| 供应 >制造设备'>RF天线自动组装设备 | 2018年11月20日 |
| 供应 >制造设备'>全自动锁螺丝机 | 2018年11月20日 |
| 供应 >天线/雷达'>2DB天线自动组装设备 | 2018年11月20日 |
| 供应 >焊接设备'>全自动同轴线PCB板焊接机 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关