提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 销售信息： | 供应 TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪 |

TJ89A-2011型色谱仪检定专用测量仪是依据JJG700-1999检定规程要求设计的检定专用仪器，适合计量部门应用。该仪器配备RS485标准接口及随机专用的电脑操控程序，可以方便地实现自动或半自动测量，并自动记录，存挡测量数据。可检定柱箱控温稳定性、程序升温重复性、噪声、漂移、衰减器误差以及升温速率。 该仪器实现了5 1/2 精度电压的稳定测量,是TJ89A升级换代的核心技术,与铂电阻温度计配套使用可测量温度。温度计的检定参数和仪器的校准值均可通过电脑操作输入、修改、长期贮存。仪器体积小，重量轻，便于携带，使用方便，是一种比较理想的检定专用仪器。 主要技术性能 １.直流电压测量 测量范围：1μV－10 V 量程：±100.00 mV；±1.0000 V；±10.000V 最高分辨率：1 μV 测量精度：0.004% (读数)±0.006% (满度) 输入阻抗：＞100 ＭΩ 共模抑制比：＞110 dB ；串模抑制比：＞45 dB 2、温度测量 SPRT:用于配接标准铂电阻温度计 PRT：用于配接精密铂电阻温度计或工业铂电阻温度计 SPRT PRT 测量范围： 24.000-64.000Ω（0-400℃ ） 100.00-300.00Ω（0-400℃) 分辩力： 0.001Ω（0.01℃） 0.003Ω（0.01℃） 测量精度： 0.02％（满度） 恒流源电流： 1mA

# 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙岗区销售热线:15914142916 | 企业邮编： | 518446 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15914142916 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-84812743 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 186jl@163.com | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 |  |  |

深圳世纪经典检测仪器有限公司主要从事计量质检仪器和器件的开发和制造。公司拥有计量仪器研发和营销的专业团队，进行不断的创新开发。现主要产品又酸度计检定装置、电导仪检定装置、分光光度计检定装置、色谱仪检定装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、钢卷尺检定装置、秒表检定装置等计量器具，欢迎来电咨询。销售热线：15914142916

深圳市世纪经典检测仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>FC4型检验液体商品标准量器 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>紫外可见光区透射比滤光片标准物质 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>NC-3型耐压测试仪检定装置 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>LR-2型容量标准球 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>JB PHB-Ⅱ型酸度计检定仪 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>ECS-Ⅵ型电导仪检定标准器 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>紫外可见分光光度计检定装置 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>标准雾度片 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>LM-3型火花机检定仪 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关